| Thema | Bereiche | Seite |
| --- | --- | --- |
| Grundlagen | Elektronenverteilung auf Atomschalen | 1-3 |
|  | Elementarladung | 1-3 |
|  | Elektronen in einer Ladungsmenge | 1-3 |
|  | Atommasse und –abmessungen | 1-3 |
|  | Elektronenleitung in Metallen | 1-3 |
| Widerstandberechnung | mit spezifischem Widerstand | 1-4 |
|  | mit spezifischer Leitfähigkeit | 1-4 |
| Grundformeln | Kreisfläche, Einheiten der Arbeit (Energie) | 1-4 |
| Spezifische Leitfähigkeit | wichtige Materialien | 1-4 |
|  | Eigenleitfähigkeit von Halbleitern | 1-5 |
| Elektronenablenkung | im elektrischen Feld | 1-5 |
|  | im magnetischen Feld | 1-5 |
| Grundlagen | Geschwindigkeit eines Elektron im Vakuum | 1-6 |
|  | Daten von Dioden BAY 18 und 1N4148 | 1-7 |
|  | differenzieller Widerstand einer Diode | 1-7 |
| Spannung | Definition | 1-8 |
|  | Scheitelwert | 1-8 |
|  | Spitze-Spitze-Wert | 1-8 |
|  | Arithmetischer Mittelwert | 1-8 |
|  | Effektivwert | 1-8 |
| Gleichrichterschaltungen | M1-Schaltung (Einweg) | 1-9 |
|  | M2-Schaltung (Zweiweg-Mittelpunkt) | 1-9 |
|  | B2-Schaltung (Zweiweg-Brücken) | 1-9 |
| Glättung | Berechnung Bauteile | 1-10 |
|  | Glättungsfaktor | 1-10 |
|  | Stabilisierungsfaktor | 1-10 |
| E-Reihe | E6, E12 und E24-Reihe | 1-11 |
| Zener-Diode | Berechnung | 1-11 |
| Transistor | Darstellung normal und Ersatzschaltbild | 1-12 |
|  | Darstellung als Vierpol | 1-12 |
|  | Kennlinienfeld | 1-12 |
|  | Berechnungen am Transistor | 1-13 |
|  | Regeln für Wechselstrom-ESB | 1-13 |
| Arbeitspunkteinstellung | Basis-Spannungsteiler | 1-14 |
|  | Basis-Vorwiderstand | 1-14 |
| Stabilisierung des Arbeitspunktes | Stromrückkopplung | 1-15 |
|  | Spannungsrückkopplung | 1-15 |
|  | NTC-Rückkopplung | 1-15 |
| Emitterschaltung | Schaltbild | 1-16 |
|  | Eigenschaften | 1-16 |
|  | Wechselstrom-ESB | 1-16 |
|  | Oszillogramme | 1-17 |
| Kollektorschaltung | Schaltbild | 1-18 |
|  | Eigenschaften | 1-18 |
|  | Wechselstrom-ESB | 1-18 |
|  | Oszillogramme | 1-19 |
| Basisschaltung | Schaltbild | 1-20 |
|  | Eigenschaften | 1-20 |
|  | Wechselstrom-ESB | 1-20 |
| Basisschaltung | Oszillogramme | 1-21 |
| H-Parameter für Transistor | Berechnungen | 1-22 |
| Wechselstrom-ESB für Transistor | Berechnung und Darstellung | 1-22 |
| Transistor als Schalter | Schaltbild | 1-23 |
|  | Berechnungen | 1-23 |
|  | Kennlinie | 1-23 |
| Transistor und Induktivität | Schaltbild | 1-24 |
|  | Signalverlauf | 1-24 |
|  | Kennlinie | 1-24 |
| Transistor und Kondensator | Schaltbild | 1-24 |
|  | Signalverlauf | 1-24 |
|  | Kennlinie | 1-24 |
| Schaltzeiten von Transistoren | Signalverläufe | 1-25 |
|  | Berechnungen | 1-25 |
| Feldeffekttransistoren | Übersicht | 1-26 |
|  | Kennwerte | 1-26 |
| J-FET (selbstleitend) | Funktionsprinzip | 1-27 |
|  | Ansteuerung | 1-27 |
|  | Funktionsweise | 1-27 |
|  | Kennlinien | 1-27 |
| MOS-FET (selbstleitend) | Funktionsprinzip | 1-28 |
|  | Ansteuerung | 1-28 |
|  | Funktionsweise | 1-28 |
|  | Kennlinien | 1-28 |
| MOS-FET (selbstsperrend) | Funktionsprinzip | 1-28 |
|  | Ansteuerung | 1-28 |
|  | Funktionsweise | 1-28 |
|  | Kennlinien | 1-28 |
| Steuerkennlinie eines FET | Kennlinie | 1-29 |
|  | Berechnungen | 1-29 |
| Steilheit S eines FET | Berechnungen,typische Werte der FET-Typen | 1-29 |
|  | typische Werte der FET-Typen | 1-29 |
| Ausgangskennlinie eines FET | Kennlinie | 1-30 |
| Source-Schaltung | Schaltbilder | 1-31 |
|  | Wechselstrom-ESB | 1-31 |
|  | Berechnungen | 1-31 |
|  |  | 1-32 |
| Drain-Schaltung | Schaltbilder | 1-33 |
|  | Wechselstrom-ESB | 1-33 |
|  | Berechnungen | 1-33 |
|  |  | 1-34 |
| Gate-Schaltung | Schaltbilder | 1-34 |
|  | Wechselstrom-ESB | 1-34 |
|  | Berechnungen | 1-35 |

Elektronenanzahl auf der jeweiligen Schale:

Z = maximale Anzahl der Elektronen auf der Schale

n = Nummer der Schale: K = 1, L = 2, M = 3, N = 4, O = 5, P = 6, Q = 7

Elementarladung:

As oder C ( Coloumb )

Anzahl der Elektronen in einer Ladungsmenge:

n = Anzahl der Elektronen

Q = Ladungsmenge in As

e = Elementarladung

Atommasse und –abmessungen:

Masse eines Proton:	1 Proton =

Masse eines Neutron:	1 Neutron =

Masse eines Elektron:	1 Elektron =

Atomkernradius:

Schalenradius:

Geschwindigkeit der Elektronen (nicht auf allen Schalen gleich):

Elektronenleitung in Metallen:

K = Bolzmannkonstante =

T = Temperatur in K

m = Elektronenmasse

v = Geschwindigkeit in

Widerstandsberechnung

mit spezifischem Widerstand und spezifischer Leitfähigkeit:

R = Widerstand in Ohm

= spezifischer Widerstand ( Rho ) in

l = Länge in m

A = Querschnittsfläche in mm2

= spezifische Leitfähigkeit in

Rho kann auch noch anders berechnet werden:

n = Elektronendichte ( Anzahl / cm3 )

e = Elementarladung

b = Elektronenbeweglichkeit = in

Grundformeln:

1 Nm = 1 Ws = 1 J = 1 VAs

Spezifische Leitfähgkeit:

Spezifische Leitfähigkeit von Kupfer:

Spezifische Leitfähigkeit von Silber:

Spezifische Leitfähigkeit von Gold:

Spezifische Leitfähigkeit von Alu:

Eigenleitfähigkeit von Halbleitern bei 20 °C:

Spezifische Leitfähigkeit von Silizium:

Spezifische Leitfähigkeit von Germanium:

Hervorgerufen durch Wärmeschwingung (freigeschlagen, zurückgesprungen), Oberflächenleitfähigkeit (Außen fehlt Bindungselektron) und Restverunreinigungen.

Bei Silizium:  Bei Erhöhung von Temperatur um 10 K steigt die Leitfähigkeit um das 3-fache !! ( Heißleiter = NTC

Elektronenablenkung im elektrischen Feld:

F = Ablenkkraft in N

E = elektrische Feldstärke in

Q = Ladung in As oder C (Coloumb)

Elektronenablenkung im magnetischen Feld:

oder

F = Ablenkkraft in N

B = magnetische Induktion in

I = Stromstärke in A

= wirksame Stromfadenlänge im Feld

v = Geschwindigkeit in

Q = Ladung in As oder C

## Geschwindigkeit eines Elektrons in Vakuum

Elektron

Kathode -

Weg s 			  Anode +

Arbeit 	      (       Bewegungsenergie	(Arbeit an einem Elektron führt zur Bewegungse.)

Einheit

(

(

(

mit

(

(  in 	Einheit:

(  in V	Einheit:

Wmech = Mechanische Arbeit in Ws ;   Wkin = Kinetische (Bewegungs-) Energie in Nm

F = Kraft in N

s = zurückgelegter Weg in m

m0 = Masse des Elektrons in kg

v = Geschwindigkeit

UAK= Anoden-Kathoden-Spannung in V

Grunddaten von Halbleitern:

Diode BAY 18:	IF  = 10mA

UR = 10 V

I R = 0,1 mA

trr = 0,1 (s

Diode 1N4148:	IF  = 10mA

UR = 6 V

I R = 1 mA

trr = 4 (s

Differenzieller (Wechselstrom-) Widerstand einer Diode:

r = differenzieller (Wechselstrom-) Widerstand

(u = Spannungsänderung der Tangente an den Arbeitspunkt

(i = Stromänderung der Tangente an der Arbeitspunkt

je kleiner r desto besser ist die Diode ( wenig Verlustleistung an der Diode

Spannungen:

Scheitelwert einer Spannung = maximaler Wert bezogen auf 0V
Bezeichnung: û = umax = Amplitude = us

Spitze-Spitze-Wert einer Spannung = Wert zwischen Maxima und Minima

Bezeichnung: uss = û + |-û| = 2 ( û

Arithmetischer Mittelwert einer Spannung = Differenz der Flächen über und unter der Zeitachse.

Muß bei reinen Wechselspannungen immer 0 sein !!

Bezeichnung: UAV

Effektivwert einer Spannung = Wert der Spannung, die benötigt wird, um die selbe Leistung aufzubringen wie eine gleich große Gleichspannung.

Bezeichnung: Ueff

Formel:

- bei Sinus:

- bei Dreieck:

- bei Rechteck:

Augenblickswert oder Momentanwert = Wert der Spannung bei einer bestimmten Zeit in einer Periode.

Bezeichnung:  ut , umom , uα

M1-Schaltung (Einweggleichrichter-Schaltung):

U1 eff =

U2 AV =

U2 AV = 0,45 ( U1 eff

U2 eff = 0,5 ( U1 eff - UD

U2 eff = 0,35 ( û

U1 = Spannung vor der Gleichrichtung

U2 = Spannung nach der Gleichrichtung

û = Scheitelspannung vor der Gleichrichtung

UD = Druchbruchspannung der Diode

M2-Schaltung (Zweiweg-Mittelpunkt-Schaltung):

U3 AV = 0,45 ( U1 eff

U3 eff = 0,5 ( U1 eff – UD

oder

U3 AV = 0,9 ( U2 eff

U3 eff = U2 eff - UD

U2 = Spannung vor der Gleichrichtung zwischen Mittelpunkt und Abgriff

U1 = Spannung vor der Gleichrichtung zwischen beiden Abgriffen

U3 = Spannung nach der Gleichrichtung

UD = Druchbruchspannung der Diode

B2-Schaltung (Zweiweg-Brückenschaltung):

U2 AV = 0,9 ( U1 eff

U2 eff = U1 eff – (2 x UD)

U1 = Spannung vor der Gleichrichtung

U2 = Spannung nach der Gleichrichtung

UD = Druchbruchspannung der Diode

Spannungsverlauf siehe M2-Schaltung

Achtung: Bei kleinen Eingangsspannungen Schwellenspannungen der Dioden beachten (Bei Si 0,7V, be Ge 0,3 V)!

Glättung:

CL = C1 = Glättungskondensator

û = û2 = Scheitel- oder Spitzenspannung vor der Glättung

RL = R2 = Lastwiderstand

fBr = Frequenz der Spannung

∆uBr = ∆u3 = Brummspannung nach der Glättung

Glättungsfaktor:

G immer ≥ 1, je größer G, desto besser

∆u2= u2Br = Brummspannung vor der Glättung

∆u3= u3Br = Brummspannung nach Glättung

Stabilisierungsfaktor:

S immer ≥ 1, je höher S, desto besser

u2Br = Brummspannung vor der Stabilisierung

U2m = Gleichspannungsanteil vor der Stabilisierung

u3Br = Brummspannung nach Stabilisierung

U3m = Gleichspannungsanteil nach der Stabilisierung

E-Reihe:

| E6 | 1,0 | 1,5 | 2,2 | 3,3 | 4,7 | 6,8 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E12 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,2 | 2,7 | 3,3 | 3,9 | 4,7 | 5,6 | 6,8 | 8,2 |
| E24 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,7 | 3,0 |
|  | 3,3 | 3,6 | 3,9 | 4,3 | 4,7 | 5,1 | 5,6 | 6,2 | 6,8 | 7,5 | 8,2 | 9,1 |

Zener-Diode:

RV = Vorwiderstand in Ω

U1 = Eingangsspannung in V

UZ = Zenerspannung in V

IZ = Strom durch die Zenerdiode in A

IR1 = Strom durch den Lastwiderstand in A

Ptot = Maximale Verlustleistung der Zenerdiode in W

PV = Verlustleistung der Diode in W

RVmin = Minimaler Vorwiderstand für Funktion im Arbeitbereich der Diode

RVmax = Maximaler Vorwiderstand für Funktion im Arbeitbereich der Diode

RV muß zwischen RVmin und RVmax liegen. Wenn angegeben aus der E-Reihe aussuchen.

Transistor:

NPN-Transistor mit Diodenersatzschaltbild	PNP-Transistor mit Diodenersatzschaltbild (Ebers-Moll-Methode)

Wirkung des Tranistors: Ein kleiner Basisstrom hat einen großen Kollektorstrom zur Folge

Darstellung als Vierpol:

I1 entspricht IB

U1 entpsricht UBE

I2 entspricht IC

U2 entspricht UCE

Kennlinienfeld eines Transistors:

Berechnungen am Transistor:

Für Gleichstrom gilt:

IC = Kollektorstrom; UCE = Kollektor-Emitter-Spannung

IB = Basisstrom ; UBE = Basis-Emitter-Spannung

IE = Emitterstrom

B = Verstärkungsfaktor

Ptot = maximale Verlustleitstung

Für Wechselstrom gilt:

(IC = Kollektorstromänderung

(IB = Basisstromänderung

(IE = Emitterstromänderung

= Wechselstromverstärkung

vI = Wechselstromverstärkung

vU = Wechselspannungsverstärkung

vP = Leistungverstärkung für Wechselspannung

(UCE = Kollektor-Emitter-Spannungsänderung

(UBE = Basis-Emitter-Spannungsänderung

rBE = Wechselstromwiderstand des Eingangs ( Basis-Emitter-Strecke )

rCE = Wechselstromwiderstand des Ausgangs ( Kollektor-Emitter-Strecke )

Wechselstromersatzschaltbilder: (~ESB)

Vorgaben:

- Gleichspannungsquellen: Wirken für hohe Frequenzen wie ein Kurzschluß. f ↑ ( xC ↓

- Kondensatoren: Wirkt auch wie ein Kurzschluß für Wechselspannung. f ↑ ( xC ↓

- Spulen: Stellen für hohe Frequenzen einen hohen Widerstand dar. Ideal ( (

- Sonstige Zweipole: Wirken normal

Arbeitspunkteinstellung beim Transistor:

Basisspannungsteiler:

( Spannungsprägung

q = n = Querstromverhältnis (2 .... 10 ; 10 = beste Spannungseinstellung)

I1 = Strom durch Widerstand R1

I2 = Strom durch Widerstand R2

IB = Basisstrom

Ub = Betriebsspannung

UBE = Basis-Emitterspannung

UCE = Kollektor-Emitterspannung

B = Verstärkungsfaktor

R1 , R2 = Basisspannungsteiler

m = Verhältnis von Kollektorwiderstand zu Emitterwiderstand

Basisvorwiderstand:

( Stromprägung

Rb = Basisvorwiderstand

Stabilisierung des Arbeitspunktes beim Transistor

Stromrückkopplung:

↑ ( IB ↑ ( IC ↑ ( IE ↑ ( URE ↑

( UBE ↓ ( IB ↓ ( IC ↓ ( ↓

Spannungsrückkopplung:

↑ ( IB ↑ ( IC ↑

( IRk↓ ( IB ↓ ( IC ↓ ( ↓

NTC-Rückkopplung:

↑ ( IB ↑ ( IC ↑

( RNTC ↓ ( UBE ↓ ( IB ↓ ( IC ↓ ( ↓

Emitterschaltung:

Eigenschaften:

Phasendrehung des Signales: 180°

vI = groß (100 ... 200)

vU = groß

vP = vI ( vU = sehr groß

( Einsatz als Leistungsverstärker

Wechselstromersatzschaltbild: (~ESB)

Oszillogramme der Emitterschaltung:

Vor Ck1 (Eingang):

Nach Ck1:

Vor Ck2:

Nach Ck2 (Ausgang):

Kollektorschaltung:

Eigenschaften:

Phasendrehung des Signales: 0°

vI = groß (100 ... 200)

vU ≤ 1

vP = vI ( vU = groß

( Einsatz als Impendanz-Wandler (Stromverstärker)

Wechselstromersatzschaltbild: (~ESB)

Oszillogramme der Kollektorschaltung:

Vor Ck1 (Eingang):

Nach Ck1:

Vor Ck2:

Nach Ck2 (Ausgang):

Basisschaltung:

Eigenschaften:

Phasendrehung des Signales: 0°

vI ≤ 1

vU = groß (100 ... 200)

vP = vI ( vU = groß

( Einsatz als HF-Verstärker

Wechselstromersatzschaltbild: (~ESB)

Oszillogramme der Basisschaltung:

Vor Ck1 (Eingang):

Nach Ck1:

Vor Ck2:

Nach Ck2 (Ausgang):

Darstellung des Transistors mit Hilfe der H-Parameter:

H-Matrix (Hybrid-Matrix):

(

(

h11 = Wechselstromeingangswiderstand rBE

h12 = Kehrwert der Wechselspannungsverstärkung

h21 = Wechselstromverstärkung

h22 = Kehrwert des Wechselstromausgangswiderstandes (Ausgangsleitwert)

~ESB für Transistor:

(IC = Kollektorstromänderung  ;  (IB = Basisstromänderung ; = Wechselstromverst.

(UCE = Kollektor-Emitter-Spannungsänderung

(UBE = Basis-Emitter-Spannungsänderung

rBE = Wechselstromwiderstand des Eingangs ( Basis-Emitter-Strecke )

rCE = Wechselstromwiderstand des Ausgangs ( Kollektor-Emitter-Strecke )

Transistor als Schalter:

C1 = Kondensator zur Verkürzung der Einschaltzeit

Schaltzustand EIN: (A1)

Schaltzustand AUS: (A2)

UCEsat = Restspannung am Transistor im Sättigungsbereich (A1)

PV = Verlustleistung am Transistor

IBü = Übersteuerter Basisstrom

ü = Übersteuerungsfaktor

IB = Basisstrom an der Sättigungsgrenze

Ub = Betriebsspannung

ICRest = Reststrom im Sperrbereich (A2)

Die Punkte A1 und A2 müssen außerhalb der Ptot -Kennlinie liegen !!!

Transistor und Induktivität:

( Das Einschalten von Induktivitäten ist un-

problematisch.

!! Das Ausschalten erzeugt durch Selbstinduktion

in der Spule Spannungsspitzen, die den Transistor

zerstören können.

( Abhilfe: Freilaufdiode

Transistor und Kondensator:

( Das Ausschalten kapazitiver Lasten ist un-

problematisch

!! Beim Einschalten fließt im ersten Moment

ein hoher Strom bei der maximalen Betriebs-

spannung am Transistor. PV ist sehr hoch.

( Abhilfe: Vorwiderstand vor RC-Glied

Schaltzeiten von Transistoren:

td   tr							     ts   tf

tEin = Einschaltzeit des Transistors

td = Verzögerungszeit (delay)

tr = Anstiegszeit (rise)

tAus = Ausschaltzeit des Transistors

ts = Speicherzeit (save)

tf = Abfallzeit (fall)

Je nach Transistortyp ergeben sich Schaltzeiten von 5ns bis 500ns pro Schaltvorgang.

!!! Einschaltzeit und Ausschaltzeit müssen nicht gleich sein !!!!

Aus den Schaltzeiten ergibt sich die Grenzfrequenz fGr des Transistors im Schalterbetrieb:

TGr = minimale Schaltzeit des Transistors als Schalter

fGr = Grenzfrequenz (maximale Schaltfrequenz) des Transistors als Schalter

Feldeffekt-Transitoren Übersicht:

Der Name Feldeffekt-Transistor (FET) kommt daher, das die steuernde Größe für den Drainstrom ein elektrisches Feld ist, das zwischen Gate und Source durch die Spannung UGS erzeugt wird. Es fließt kein Gate-Strom (IG = 0), daher leistungslose Ansteuerung.

FET’s heißen auch unipolare Transistoren, da der Drainstrom zwischen Drain und Source keine Sperrschichten durchlaufen muß, sondern nur in Schichten einer Dotierungsart (N oder P) fließt. Es gibt folgenden FET-Typen:

| Sperrschicht-FET’s (J-FET’s) | Isolierschicht-FET’s (IG-FET’s , MOS-FET’s) |
| --- | --- |
| Verarmungstyp | Verarmungstyp | Anreicherungstyp |
| N-Kanal | P-Kanal | N-Kanal | P-Kanal | N-Kanal | P-Kanal |
| selbstleitend | selbstsperrend |

Kennwerte eines FET:

Eingangswiderstand statisch (Gleischspannung):

RE ist sehr hochohmig, da IG im nA-Bereich liegt.

Eingangswiderstand dynamisch (Wechselspannung):

rE ist sehr hochohmig.

Ausgangswiderstand statisch (Gleischspannung):

RA ist variabel von ca. 100 Ω bis in den GΩ-Bereich.

Ausgangswiderstand dynamisch (Wechselspannung):

rE in der Praxis von ca. 25 kΩ bis 100 kΩ

J-FET’s (Junction-FET’s , selbstleitend):

Funktionsprinzip:

Beim J-FET wird der Querschnitt bzw. die Anzahl der freien Ladungsträger durch die angelegte Gate-Spannung verändert.

Ansteuerung:

- Die Spannung UGS muß
so gepolt sein, daß der
PN-Übergang in Sper-
richtung gepolt ist.

- Die Spannung UDS muß
so gepolt sein, daß Drain
die Ladungsträger aus
Source absaugen kann.

Funktionsweise:

- UGS = 0V ( J-FET leitet

- Mit zunehmender Sperrspannung (UGS wird negativer) am Gate verbreitern sich die Sperrschichten der PN-Übergänge und schnüren den Kanal Drain-Source ab.
( J-FET sperrt

- Gatespannung entgegen der Polungsrichtung (z.B. bei N-FET + ans Gate)
( Dioden sind nun in Durchlaßrichtung gepolt. Sperrschicht baut sich schnell ab.
Es fließt ein großer Gatestrom.
( !!! Leistungslose Ansteuerung geht verloren. Große Gefahr der Zerstörung !!!

Kennlinien:

MOS-FET’s ( Metal Oxide Semiconductor ) vom Verarmungstyp (selbstleitend):

Funktionsprinzip:

Es ist ein leitender Kanal zwischen Drain und Source vorhanden. Durch Anlegen einer entsprechenden Gate-Spannung werden entweder Ladungsträger aus dem Kanal verdrängt oder in den Kanal gezogen.

Ansteuerung:

- Das Potential am Gate muß die
Ladungsträger im Kanal mehr oder
weniger ins Substrat drängen, so
daß der Kanal verarmt.

- Die Spannung UDS muß so gepolt
sein, daß Drain die Ladungsträger
aus Source absaugen kann.

Kennlinien:

MOS-FET’s vom Anreicherungstyp (selbstsperrend):

Funktionsprinzip:

Es ist kein leitender Kanal zwischen Drain und Source vorhanden. Durch anlegen einer entsprechenden Gate-Spannung werden Ladungsträger, die im Substrat als Minoritäts-träger vorhanden sind, im Substrat unter den Gate-Anschluß gezogen und bilden dort einen leitenden Kanal. Man nennt diesen Vorgang Inversion, da die Minoritätsträger den Ladungstransport übernehmen.

Ansteuerung:

- Das Potential an Gate saugt nach
überschreiten einer Schwellen-
spannung Minoritätsträger aus
dem Substrat in die Kanalzone.

- Die Spannung UDS muß so gepolt
sein, daß Drain die Ladungsträger
aus Source absaugen kann.

Kennlinien:

Die Steuerkennlinie:

IDSS (maximaler Drainstrom)

UP = Pinch off Voltage Point (Abschnürspannung)

Für  |UDS| ≥ |UP| stellt sich der maximale Drainstrom ein.

Für  |UDS| ≤ |UP| sinkt der Drainstrom.

Berechnung:

für  |UDS| ≤ |UP|

Die Steilheit S:

Die Steilheit S gibt die Verstärkereigenschaften des FET an.

S = Steilheit in

(IDS = Änderung des Drain-Source-Stromes (im Arbeitspunkt) in mA

(UGS = Änderung der Gate-Source-Spannung (im Arbeitspunkt) in V

| FET- Typ | Steilheit |
| --- | --- |
| J-FET | 2 bis 5 |
| MOS-FET Verarmungstyp | 3 bis 8 |
| MOS-FET Anreicherungstyp | bis ca. 30 |

Ausgangskennlinie:

Die Ausgangskennlinie besitzt 3 Bereiche:

- Ohm’scher Bereich:
Der Drainstrom IDS ist abhängig von der Drain-Source-Spannung UDS.
Im Bereich des Nullpunktes verhält sich der J-FET wie ein ohm’scher Widerstand

- Abschnürbereich:
Der Drainstrom ist nahezu konstant. (UGS = konstant)
( Verstärkerbetrieb
!! Spannungen dürfen nicht in den Ohm’schen Bereich abfallen, sonst Verzerrung !!

- Durchbruchbereich: (UDS ≥ UDSmax)
( sehr starker Drainstromanstieg. Führt meist zur Zerstörung des FET

Source-Schaltung:

Wechselstrom-ESB:

Wechselstrom-ESB mit FET-ESB:

Berechnungen zur Source-Schaltung:

Wechselstromeingangswiderstand:

rE = RG || RGS  (  ; da rGS sehr viel hochohmiger als RG (

Wechselstromausgangswiderstand:

rA = rDS || RD (  ; da rDS hochohmiger als RD (

Spannungsverstärkung:

ohne Lastwiderstand R1:

(

mit Lastwiderstand R1:

(

Fortsetzung Berechnungen zur Source-Schaltung:

Einkoppelkondensator:

(

fGrU = Tiefste noch zu verstärkende Frequenz

Auskoppelkondensator:

ohne Lastwiderstand R1:

(

fGrU = Tiefste noch zu verstärkende Frequenz

mit Lastwiderstand R1:

fGrU = tiefste noch zu verstärkende Frequenz

Source-Kondensator:

Der Source-Kondensator muß die tiefste noch zu verstärkende Frequenz fGrU der Eingangswechselspannung noch überbrücken können.

fGrU = Tiefste noch zu verstärkende Frequenz

Automatische Gate-Source-Spannungseinstellung:

Drain-Schaltung:

Wechselstrom-ESB:

Wechselstrom-ESB mit FET-ESB:

Berechnungen zur Drain-Schaltung:

Wechselstromeingangswiderstand (hochohmig):

Wechselstromausgangswiderstand (niederohmig):

für Lastwiderstand R1 > 1kΩ:

für Lastwiderstand R1 < 1kΩ:

(  (

Fortsetzung Berechnungen zur Drain-Schaltung:

Spannungsverstärkung (<1):

Ein- und Auskoppelkondensator:

fGrU = Tiefste noch zu verstärkende Frequenz

Gate-Schaltung:

Wechselstrom-ESB:

Wechselstrom-ESB mit FET-ESB:

Berechnungen zur Gate-Schaltung:

Wechselstromeingangswiderstand (sehr klein):

(

Wechselstromausgangswiderstand (mittel):

(

Spannungsverstärkung:

Gatekondensator:

fGrU = Tiefste noch zu verstärkende Frequenz