Inhaltsverzeichnis:

| Thema | Bereiche | Seite |
| --- | --- | --- |
| Grundlagen der Optik | Wellenlänge des Lichts | 2-2 |
|  | Wellenbereiche der elektromagnetischen Stra. | 2-2 |
| Unterscheidung optischer Größen | Physikalische Größen (Radiometrisch) | 2-3 |
|  | Physiologische Größen (Fotometrisch) | 2-3 |
| Definition optischer Größen | Radiometrische Grundgrößen | 2-3 |
|  | Fotometrische Grundgrößen | 2-3 |
| LED | Prinzip und Aufbau | 2-4 |
|  | Kennwerte und Farben | 2-4 |
| Fotodioden | Kennwerte | 2-4 |
| Laserdioden | Prinzip und Aufbau | 2-5 |
|  | Laserspektrum | 2-5 |
| Fototransistor | Aufbau | 2-5 |
|  | Kennlinien | 2-5 |
| Optokoppler | Prinzip und Aufbau | 2-6 |
|  | Schaltbild | 2-6 |
| Fotoelement / Solarzelle | Prinzip und Aufbau | 2-6 |
|  | Materialien | 2-6 |
| Fotowiderstand | Prinzip und Aufbau | 2-7 |
| Peltierelement | Prinzip und Aufbau | 2-7 |
| T- und U-abhängige Widerstände | Heißleiter | 2-8 |
|  | Kaltleiter | 2-8 |
|  | Varistor | 2-8 |
| Hallgenerator | Aufbau und Schaltbild | 2-9 |
|  | Funktionsweise | 2-9 |
|  | Berechnung und Kennlinie | 2-9 |

### Wellenlänge des Lichts:

E= Energie in eV (Elektronenvolt)

h = Planksches Geschwindigkeitsquantum = 4,1357 ( 10-15 eVs

c = Lichtgeschwindigkeit =

λ = (Lambda) Wellenlänge in m

ν = (Ny) Frequenz des Lichts in Hz =

Wellenbereiche der elektromagnetischen Strahlung:

Unterscheidung physikalischer und physiologischer Größen:

Physikalische (radiometrische) Größen sind durch Grundgrößen erstellt. Dazu zählen z.B. Arbeit und Leistung.

Physiologische (fotometrische) Größen sind durch die Wahrnehmung des Menschen bestimmt, da dieser verschieden Spektralbereiche unterschiedlich wahrnimmt.

Strahlungs- und lichttechnische Größen:

LED’s (Lumineszenzdioden):

Prinzip:

Halbleiterdioden die beim Anlegen einer Spannung in Durchlaßrichtung elektro-magnetische Wellen im sichtbaren und infraroten (IR) Bereich abstrahlen.

Je nach Wahl des Halbleitermaterials kann man verschiedene Farben erzeugen:

| Halbleiter | Spektralber. λ | Farbe | Durchbruchsp. UF | Energiedifferenz (W |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GaAs – Si | 790 nm | Infrarot | 1,2 V – 1,4 V | 1,57 eV |
| GaAs – Zn | 933 nm | Infrarot | 1,2 V – 1,4 V | 1,33 eV |
| GaAs – P | 670 nm | Rot | 1,3 V – 1,7 V | 1,90 eV |
| GaAsP – N | 560 nm | Grün | 2,0 V – 2,4 V | 2,10 eV |
| GaP – N | 590 nm | Gelb | 2,4 V – 2,8 V | 2,18 eV |
| SiC | 460 nm | Blau | 2,8 V – 3,4 V | 2,58 eV |

Fotodioden:

Der Aufbau einer Fotodiode entspricht dem einer normalen Diode mit dem Unterschied, daß ein lichtdurchläßiges Gehäuse verwendet wird.

Fotodioden werden ausschließlich in Sperrichtung betrieben !!

Dunkelstrom:

Bedingt durch die Störstellenleitfähigkeit fließt in Abhängigkeit von der Umgebungs-temperatur (U und der angelegten Sperrspannung UR ein kleiner Strom.

Fotostrom:

Fällt Licht auf die Sperrschicht der Fotodiode, so fließt in folge des inneren Fotoeffekts der sogenannte Fotostrom.

Unterschied zu Fotoelement und Solarzelle:

Eine in Durchlaßrichtung betriebene Fotodiode nennt man Fotoelement.

Mehrere Fotoelemente zusammengeschaltet nennt man Solarzelle.

Laserdioden:

Laserdioden strahlen meist Licht im Infrarotbereich ab. Ihr Betrieb erfolgt in Durchlaß-richtung. Erst ab einem bestimmten Durchlaßstrom ITH (treshhold current) tritt eine Abstrahlung des Laserlichtes auf. Laser arbeiten meist im Pulsbetrieb zur Vermeidung von Überhitzung aufgrund der hohen Leistung.

Achtung: Durch die Bündelung und die sehr enge spektrale Abstrahlung des Lasers besteht ein hohes Unfallrisiko bei unsachgemäßer Anwendung, zumal Laser meist im nichtsichtbaren Bereich strahlen !!

Fototransistor:

Beim Fototransistor wird die Basis-Emitter-Strecke durch den Lichteinfall beeinflußt.

Der enstehenden Fotostrom wird mit dem Verstärkungsfaktor B verstärkt.

Der Zusammenhang zwischen Beleuchtungsstärke E und Kollektorstrom IC ist nicht linear.

Fototransistoren sind ca. 100 bis 700 mal empfindlicher als Fotodioden.

Optokoppler:

Als Optokoppler werden Bauteile bezeichnet, die in einem Gehäuse eine LED und einen lichtempfindlichen Fotohalbleiter miteinander kombinieren und damit eine galvanische Trennung realisieren.

Die meisten Optokoppler arbeit mit einer IR-Sendediode und einem Si-Fototransistor da sie bei der selben Wellenlänge des Lichtes ihr Strahlungsmaximum bzw. ihre höchste Empfindlichkeit haben.

Fotoelement / Solarzelle:

Fotoelemente und Solarzellen liefern bei Beleuchtung einen Strom der zur Beleuchtungs-stärke und der beleuchteten Fläche proportional ist. Betreibt man die Bauteil im Leerlauf so erreicht die Leerlaufspannung schnell ihre Sättigung. Diese Elemente werden auch als aktive Fotohalbleiter bezeichnet.

| Material | Wirkungsgrad im Labor | Wirkungsgrad in der Produktion |
| --- | --- | --- |
| Monokristallines Si | ca. 24 % | 14 % - 17 % |
| Polykristallines Si | ca. 18 % | 13 % - 15 % |
| Dünnschicht-Zellen | ca. 13 % | 5 % - 7 % |

Fotowiderstand LDR:

Peltierelement:

Peltierelemente sind thermoelektrische Bauteile auf Halbleiterbasis. Sie besitzen die Fähigkeit, sich auf einer Seite zu erwärmen und auf der anderen abzukühlen. Damit ist z.B. die Kühlung von CPU’s möglich. Es werden Bi2Te3- oder Sb2Se3-Verbindungen verwendet.

Aufbau:

Temperatur- und Spannungsabhängige Widerstände:

Hallgenerator:

Aufbau:						Schaltbild:

Wirkungsweise:

Wird der stromdurchflossenen Hallgenerator von einem Magnetfeld B durchsetzt, so ent-steht auf einer Elektrodenseite eine Feldschwächung und damit ein Elektronenüberschuß. Auf der anderen Elektrodenseite ensteht eine Feldverstärkung und damit ein Elektronen-mangel. Es tritt damit eine Spannung zwischen den Hallelektroden auf die abhängig von der Feldrichtung ist.

Berechnung:								      Kennlinie:

UH = Hallspannung in V

IST = Steuerstrom in A

B = Magnetische Flußdichte in

RH = Hallfaktor in

d = Dicke des Halbleiterplättchens in m

RH und d sind herstellerabhängig