| Thema | Bereiche | Seite |
| --- | --- | --- |
| Magnetismus | Unterscheidung und Verlauf | 3-2 |
| Magnetfeld in Leitern | Zeichnung | 3-2 |
| Magnetfeld in Spule | Zeichnung | 3-2 |
| Merkblatt Magnetismus | Wesen | 3-3 |
|  | Vorkommen | 3-3 |
|  | Ursache | 3-3 |
|  | Wirkung | 3-3 |
|  | Wertung | 3-3 |
| Der Magnet | Arten | 3-3 |
|  | Aufbau | 3-3 |
|  | Magnetfeld | 3-3 |
| Magnetischer Fluß | Leitfähigkeit für magnetische Kraftlinien | 3-3 |
|  | Sättigung | 3-3 |
|  | Magnetische Flußdichte | 3-3 |
| Arten des Magneten | Weicheisenmagnet | 3-3 |
|  | Harteisenmagnet | 3-3 |
|  | Stahlmagnet | 3-3 |
| Entmagnetisieren | Erklärung | 3-3 |
| Magnetischer Fluß | Einheit und Erklärung | 3-4 |
| Magnetische Flußdichte | Berechnung | 3-4 |
| Magnetische Durchflutung | Berechnung | 3-4 |
| Magnetische Feldstärke | Berechnung | 3-4 |
|  | Zusammenhang Flußdichte – Feldstärke | 3-5 |
|  | Magnetisierungskennlinie | 3-5 |
|  | Hysteresekurve | 3-5 |
| Kräfte auf stromdurchflossenen Le. | Zeichnung und Berechnung | 3-6 |
| Tragkraft eines Magneten | Zeichnung und Berechnung | 3-6 |
| Stromdurchflossener Leiter im Magnetfeld (Motorprinzip) | Linke-Hand-Regel | 3-7 |
|  | UVW-Regel | 3-7 |
|  | Berechnung | 3-7 |
| Induktion | Rechte-Hand-Regel | 3-8 |
|  | UVW-Regel | 3-8 |
|  | Berechnung | 3-8 |
|  | Lenzsche Regel | 3-8 |
| Induktion der Ruhe (Trafoprinzip) | Zeichnung und Berechnung | 3-9 |
|  | Spannungsübersetzungsverhältnis | 3-9 |
|  | Stromübersetzungsverhältnis | 3-9 |
|  | Widerstandsübersetzungsverhältnis | 3-10 |
| Selbstinduktion | Zeichnung und Berechnung | 3-10 |
| Spule (Induktivität) | Berechnung | 3-11 |
|  | Energie / Arbeit im magnetischen Feld | 3-12 |
|  | Reihenschaltung | 3-12 |
|  | Parallelschaltung | 3-12 |
|  | Ein- und Ausschalten einer Spule | 3-13 |
|  | Berechnung der Zeitkonstante | 3-14 |
|  | Berechnungen beim Einschaltvorgang | 3-15 |
|  | Berechnungen beim Ausschaltvorgang | 3-16 |

Grundlagen Magnetismus:

Unterscheidung der Magnete in:

- Dauermagnete (Permanentmagnete)

- Elektromagnete

- Erdmagnetfeld

Die magnetischen Feldlinien treten am N-Pol senkrecht aus und am S-Pol wieder senkrecht ein.

Im Inneren des Magneten verlaufen die magnetischen Feldlinien vom S-Pol zum N-Pol.

Magnetfeld eines stromdurchflossenen Leiters

Wird ein Leiter von einem Strom durchflossen, so baut sich um ihn kreisförmig ein Magnetfeld auf.

( bedeutet:

Strom fließt aus dem Leiter

X bedeutet:

Strom fließt in den Leiter

Feldlinien in einer Spule:

Der magnetische Fluß  (phi):

Einheit:

Die Anzahl der magnetischen Feldlinien wir als sog. magnetischer Fluß  (phi) bez.

Magnetische Flußdichte B:

B = magnetische Flußdichte in T (Tesla)

= magnetischer Fluß in Wb

A = Fläche in m2

Die magnetische Durchflutung  (theta):

= magnetische Durchflutung in A  (auch magnetische Spannung)
I = Strom in A

N = Anzahl der Windungen der Spule

Magnetische Feldstärke H:

H = magnetische Feldstärke in

I = Strom in A

N = Anzahl der Windungen der Spule

lm = mittlere Feldlinienlänge in m

= magnetische Durchflutung in A  (auch magnetische Spannung)

Zusammenhang zwischen magnetischer Flußdichte B und Feldstärke H:

μ0 = magnetische Feldkonstante  ; μr = Permeabilitätszahl (bei Luft ( μr=1)

Magnetisierungskennlinie:

Hysteresekurve (-schleife):

BR = Remanenz (= Restmagnetismus)

HC = Koerzitivfeldstärke (=Ummagnetisierungsfeldstärke)

Kräfte auf stromdurchflossene Leiter:

Feldlinien laufen entgegengesetzt				Feldlinien laufen gleich

( Feldschwächung					( Feldverstärkung

( Leiter ziehen sich an				( Leiter stoßen sich ab

Die Bewegung der Leiter folgt immer zum schwächeren Feld hin.

F = Kraft in N

μ0 = magnetische Feldkonstante

l = wirksame Leiterlänge in m

I1 ; I2 = Strom durch den jeweiligen Leiter in A

r = Abstand der Leiter

Tragkraft eines Magneten:

F = Kraft in N ; W = Hubarbeit des Magneten in Nm

A = wirksame Ankeroberfläche

BL = magnetische Flußdichte der Spule in T

μ0 = magnetische Feldkonstante

s = Abstand von Anker und Magnet in m

Stromdurchflossener Leiter im Magnetfeld (Motorprinzip):

Der stromdurchflossene Leiter bildet mit seinem Magnetfeld und dem des Dauermagneten ein resultierendes Magnetfeld. Es entsteht eine Feldverstärkung und eine Feld-schwächung. Der stromdurchflossene Leiter bewegt sich in Richtung Feldschwächung.

Linke-Hand-Regel:

Hält man die linke Hand so, dass die Feldlinien

auf die Innenfläche der Hand auftreffen und die

gestreckten Finger in Stromrichtung zeigen,

dann gibt der abgespreizte Daumen

die Richtung der Kraft F an.

U-V-W-Regel (rechte Hand):

Ursache: Strom I

Vermittlung: Magnetfeld B

Wirkung: Kraft F

F = Kraft in N

B = Flußdichte in

I = Strom in A

l = wirksame Leiterlänge in m

N = Anzahl der Leiter im Magnetfeld

Induktion (Generatorprinzip):

Schneidet ein Leiter die Feldlinien eines Magnetfeldes, so wird in dem Leiter eine Spannung erzeugt (=induziert).

Rechte-Hand-Regel:

Treffen die Feldlinien auf die Innenfläche der

Hand auf und zeigt der abgespreizte Daumen

in Richtung der Leiterbewegung, dann fließt

der induzierte Strom in Richtung der

ausgestreckten Finger.

U-V-W-Regel (rechte Hand):

Ursache: Kraft F (Bewegung v)

Vermittlung: Magnetfeld B

Wirkung: Strom I

Ui = induzierte Spannung in V

B = Flußdichte in

v = Geschwindigkeit in

l = wirksame Leiterlänge in m

N = Anzahl der Leiter im Magnetfeld

Die induzierte Spannung Ui ist negativ, da sie nach der Lenzschen Regel so gerichtet ist, dass sie ihrer Ursache entgegenwirkt.

Lenzsche Regel:

Die induzierte Spannung Ui ist stets so gerichtet, dass sie ihrer Ursache (Kraft F) entgegenwirkt.

Induktion der Ruhe (Trafoprinzip)

Primärspule	Sekundärspule

Ändert sich der magnetische Fluss  durch die Stromänderung I, so wird in der Sekundär-spule während der Änderung eine Spannung Ui induziert. (Lenzsche Regel)

Ui = induziert Spannung in V

N = Anzahl der Windungen der Sekundärspule

( = magnetischer Flußdifferenz in Wb

(t = Zeitänderung in s

Spannungsübersetzungsverhältnis:

u1 = Primärspannung in V

u2 = Sekundärspannung in V

ü = Übersetzungsverhältnis des Trafo

Stromübersetzungsverhältnis:

i1 = Strom in der Primärspule in A

i2 = Strom in der Sekundärspule in A

ü = Übersetzungsverhältnis des Trafo

N1 = Anzahl der Windungen auf der Primärspule

N2 = Anzahl der Windungen auf der Sekundärspule

Widerstandsübersetzung (-übertrager):

R1 = Widerstand der in der Quelle wirkt in Ω

R2 = Widerstand im Sekundärkreis in Ω

ü = Übersetzungsverhältnis des Trafo

Selbstinduktion:

v

Ändert sich in einer Spule das Magnetfeld ((I ( ( ( (B), so wird in der Spule selbst eine Spannung induziert.

(Selbstinduktionsspannung Ui

Ui = Selbstinduktionsspannung in V

L = Induktivität in H

(I = Stromänderung in A

(t = Zeitänderung in s

Induktivität:

Herleitung:

;  ;  ; ;

L = Induktivität in H (Henry)

μ0 = magnetische Feldkonstante

μr = Permeabilitätszahl (bei Luft ( μr=1)

A = Fläche in m2

lm = mittlere Feldlinienlänge in m

N = Windungsanzahl

Energie im magnetischen Feld:

W = Energie (=Arbeit) in Ws

L = Induktivität in H

U = Spannung in V

1 Ws = 1 ( 10-3 kWs = ( 10-3 Wh = ( 10-6 kWh = 0,278 ( 10-6 kWh = 1J

1 kWh = 1 ( 103 Wh = 3,6 ( 103 kWs = 3,6 ( 106 Ws = 3,6 ( 106 J

Reihenschaltung von Spulen:

Parallelschaltung von Spulen:

für 2 Spulen gilt:

Ein- und Ausschalten einer Spule:

| Einschalten der Spule | Ausschalten der Spule |
| --- | --- |
| Spannung an der Spule: Spannung am Widerstand, Strom i: Nach 1τ fließt 63%, nach 2τ fließt 86%, nach 3τ fließt 95%, nach 4τ fließt 98% und nach 5τ fließt 100% von imax | Spannung an der Spule: Spannung am Widerstand, Strom i: Durch die Gegeninduktion in der Spule liegt nach 1τ noch 37%, nach 2τ noch 14%, nach 3τ noch 5%, nach 4τ noch 2% von UR und nach 5τ keine Spannung mehr an. |

Zeitkonstante:

R = Widerstand in Ω ; L = Induktivität in H; τ in s

Nach 5 τ fließt der maximale Strom imax:

U0 = maximale Spannung an der Spule

R = Widerstand in Ω

imax = maximaler Strom

Zu jedem Zeitpunkt gilt:

Berechnung zum Einschaltvorgang der Spule:

Spannung an der Spule:

Spannung um Widerstand:

Strom:

U0 = Maximale Spannung an der Spule in V

uL(t) = Spannung an der Spule zum Zeitpunkt t in V

uR(t) = Spannung am Widerstand zum Zeitpunkt t in V

i(t) = Strom zum Zeitpunkt t in A

t = Zeitpunkt in s

τ = Zeitkonstante in s

R = Widerstand in Ω

L = Induktivität in H

tE = Zeit bis nahezu der maximale Strom fließt

Berechnung zum Ausschaltvorgang der Spule:

Spannung der Spule:

Spannung um Widerstand:

Strom:

U0 = Maximale Spannung an der Spule in V

uL(t) = Spannung an der Spule zum Zeitpunkt t in V

uR(t) = Spannung am Widerstand zum Zeitpunkt t in V

i(t) = Strom zum Zeitpunkt t in A

t = Zeitpunkt in s

τ = Zeitkonstante in s

R = Widerstand in Ω

L = Induktivität in H

tA = Zeit bis der Gegeninduktionsspanung der Spule abgeklungen ist