| Thema | Bereiche | Seite |
| --- | --- | --- |
| Wechselspannung | Begriffsdefinition | 3-2 |
|  | Zeiger- und Liniendiagramm | 3-2 |
|  | Umrechnung Bogenmaß – Gradmaß | 3-3 |
|  | Kreisfrequenz | 3-3 |
|  | Effektivwert | 3-3 |
|  | Phasenverschiebungswinkel | 3-3 |
|  | Mathematische Darstellung | 3-4 |
| Widerstand an Wechselspannung | Momentanwert bei best. Winkel | 3-5 |
|  | Linien- und Zeigerdiagramm | 3-5 |
|  | Phasenwinkel | 3-5 |
|  | Widerstand | 3-5 |
| Spule an Wechselspannung | Momentanwert bei best. Winkel | 3-6 |
|  | Linien- und Zeigerdiagramm | 3-6 |
|  | Phasenverschiebungswinkel | 3-6 |
|  | Blindwiderstand | 3-6 |
| Kondensator an Wechselspannung | Momentanwert bei best. Winkel | 3-7 |
|  | Linien- und Zeigerdiagramm | 3-7 |
|  | Phasenverschiebungswinkel | 3-7 |
|  | Blindwiderstand | 3-7 |
| Reihenschaltung R und L | Spannungen | 3-8 |
|  | Zeigerdiagramme | 3-8 |
|  | Widerstände | 3-8 |
|  | Leistung | 3-8 |
| Reihenschaltung R und C | Spannungen | 3-9 |
|  | Zeigerdiagramme | 2-9 |
|  | Widerstände | 3-9 |
|  | Leistung | 3-9 |
| Parallelschaltung R und L | Ströme | 3-10 |
|  | Zeigerdiagramme | 3-10 |
|  | Leitwerte | 3-10 |
|  | Leistung | 3-10 |
| Parallelschaltung R und C | Ströme | 3-11 |
|  | Zeigerdiagramme | 3-11 |
|  | Leitwerte | 3-11 |
|  | Leistung | 3-11 |
| Blindleistungs-Kompensation | Berechnung und Zeigerdiagramm | 3-12 |

Bestimmungsgrößen der Wechselstromtechnik:

Wechselspannung:

Eine Spannng die in regelmäßiger wiederkehrender Folge ihre Richtung und Polarität ändert, nennt man Wechselspannung.

Periode:

Vorgang, der sich in gleicher Weise wiederholt.

Periodendauer T:

Zeit, die zum Ablauf einer Periode erforderlich ist.

Frequenz f:

Anzahl der Perioden (Schwingungen) pro Sekunde

Augenblickswert u(t):

Der Augenblickswert u(t) (Momentanwert) ist der Spannungswert u zu einem bestimmten Zeitpunkt t.

Scheitelwert û:

Der Scheitelwert û wird auch als Amplitude, Höchstwert oder Maximalwert bezeichnet. Er ist der größte Augenblickswert.

Spitze-Spitze-Wert uss, upp:

Der Spitze-Spitze-Wert wird auch als Peak-Peak-Wert bezeichnet. Er ist bei sinusförmigen reinen Wechselspannungen doppelt so groß wie der Scheitelwert û

Linien- und Zeigerdiagramm:

Zeigerdiagramm	Liniendiagramm

Eine sinusförmige Wechselspannung lässt sich durch ein Zeiger- und Liniendiagramm dar-stellen.

Bei Zeigerdiagramm dreht sich der Zeiger mit konstanter Geschwindigkeit gegen den Uhrzeigersinn

u(t) = Momentanspannung in V

û = Scheitelspannung in V

φ = Winkel

Umrechnung Bogenmaß – Gradmaß:

(

= Winkel im Gradmaß

= Winkel im Bogenmaß

Auswahl einiger Winkel und Bogenmaße:

|  | 0° | 15° | 30° | 45° | 60° | 90° | 180° | 270° | 360° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Kreisfrequenz:

ω = Kreisfrequenz in

f = Frequenz in Hz

T = Periodendauer in s

Effektivwert (quadratischer Mittelwert) eines Wechelstrom:

î = Scheitelwert des Stromes (der Wechselgröße)

I = Effektivwert des Wechselstromes (der Wechselgröße)

Phasenverschiebungswinkel φ:

φ = Phasenverschiebungwinkel zwischen Strom u und Spannung i

φu = Nullphasenwinkel der Spannung u

φi = Nullphasenwinkel des Strom i

Mathematische Darstellung einer sinusförmigen Wechselspannung:

Die sinusförmige Schwingung (Spannung) kann dargestellt werden:

in Abhängigkeit vom Phasenwinkel α im Gradmaß (!!! Taschenrechner auf DEG !!!):

( 2 Lösungen !! : α° , 180°- α°)

u(α°) = Momentanspannung in V

û = Scheitelwert der Spannung in V

α = Winkel im Gradmaß

in Abhängigkeit vom Phasenwinkel b im Bogenmaß (!!! Taschenrechner auf RAD !!!):

( 2 Lösungen !! : b , - b)

u(b) = Momentanspannung in V

û = Scheitelwert der Spannung in V

b = Winkel im Bogenmaß

in Abhängigkeit von der Zeit t (!!! Taschenrechner auf RAD !!!):

( 2 Lösungen !! : t , - t)

u(t) = Momentanspannung in V

û = Scheitelwert der Spannung in V

ω = Kreisfrequenz in

t = Zeit in s ; T = Periodendauer in s

Ohmscher Widerstand an sinusförmiger Wechselspannung:

( 2 Lösungen !! : t , - t)

( 2 Lösungen !! : t , - t)

Taschenrechner auf RAD umstellen !!

u(t) = Momentanwert der Spannung in V

û = Scheitelwert der Spannung in V

i(t) = Momentanwert des Stromes in A

î = Scheitelwert des Stromes in A

R = Widerstand in Ω

ω = Kreisfrequenz in

t = Zeit in s

T = Periodendauer in s

Liniendiagramm	Zeigerdiagramm

Phasenwinkel:

Widerstand:

(   mit   und   (

Der Widerstand ist im Wechselstromkreis nicht frequenzabhängig

Spule an sinusförmiger Wechselspannung:

( 2 Lösungen !! : t , - t)

Taschenrechner auf RAD umstellen !!

u(t) = Momentanwert der Spannung in V

û = Scheitelwert der Spannung in V

i(t) = Momentanwert des Stromes in A

î = Scheitelwert des Stromes in A

ω = Kreisfrequenz in

t = Zeit in s

L = Induktivität in H

Liniendiagramm	Zeigerdiagramm

Phasenverschiebungswinkel:

Bei der idealen Spule eilt der Strom i der Spannung u um 90° nach !!

Blindwiderstand XL:

XL = Blindwiderstand in Ω

L = Induktivität in H

f = Frequenz in Hz

Der Blindwiderstand ist frequenzabhängig. Er verhält sich proportional

Kondensator an sinusförmiger Wechselspannung:

( 2 Lösungen !! : t , - t)

Taschenrechner auf RAD umstellen !!

u(t) = Momentanwert der Spannung in V

û = Scheitelwert der Spannung in V

i(t) = Momentanwert des Stromes in A

î = Scheitelwert des Stromes in A

ω = Kreisfrequenz in

t = Zeit in s

C = Kondensator in F

Liniendiagramm	Zeigerdiagramm

Phasenverschiebungswinkel:

Beim idealen Kondensator eilt der Strom i der Spannung u um 90° vor !!

Blindwiderstand XC:

XC = Blindwiderstand in Ω

C = Kapazität  in F

f = Frequenz in Hz

Der Blindwiderstand ist frequenzabhängig. Er verhält sich indirekt proportional

Reihenschaltung R und L:

Spannungen:

Alle Spannungen in V

Widerstände:

Z = Scheinwiderstand (Impendanz) in Ω

R = Wirkwiderstand in Ω

XL = ind. Blindwiderstand in Ω

Leistung:

S = Scheinleistung in VA

QL = Blindleistung in var

P = Wirkleistung in W

cosφ = Leistungsfaktor

Beachte:

- Der Strom i ist in der Reihenschaltung überall gleich.

- Am Widerstand sind Spannung und Strom phasengleich

- An der Spule sind Spannung und Strom um +90° phasenverschoben.
( i eilt uL um 90° nach

Reihenschaltung R und C:

Spannungen:

Alle Spannungen in V

Widerstände:

Z = Scheinwiderstand (Impendanz) in Ω

R = Wirkwiderstand in Ω

XC = kap. Blindwiderstand in Ω

Leistung:

S = Scheinleistung in VA

QC = Blindleistung in var

P = Wirkleistung in W

cosφ = Leistungsfaktor

Beachte:

- Der Strom i ist in der Reihenschaltung überall gleich.

- Am Widerstand sind Spannung und Strom phasengleich

- Am Kondensator sind Spannung und Strom um -90° phasenverschoben.
( i eilt uC um 90° vor

Parallelschaltung von R und L:

Ströme:

Alle Ströme in A

Leitwerte (Widerstände):

Y = Blindleitwert in S

G = Wirkleitwert in S

BL = ind. Blindleitwert in S

Leistung:

S = Scheinleistung in VA

QL = Blindleistung in var

P = Wirkleistung in W

cosφ = Leistungsfaktor

Beachte:

- Die Spannung u ist in der Parallelschaltung überall gleich.

- Am Widerstand sind Strom und Spannung phasengleich

- An der Spule sind Strom und Spannung um +90° phasenverschoben.
( i eilt uL um 90° nach

Parallelschaltung von R und C:

Ströme:

Alle Ströme in A

Widerstände:

Y = Blindleitwert in S

G = Wirkleitwert in S

BC = kap. Blindleitwert in S

Leistung:

S = Scheinleistung in VA

QC = Blindleistung in var

P = Wirkleistung in W

cosφ = Leistungsfaktor

Beachte:

- Die Spannung u ist in der Parallelschaltung überall gleich.

- Am Widerstand sind Spannung und Strom phasengleich

- Am Kondensator sind Spannung und Strom um -90° phasenverschoben.
( i eilt uC um 90° vor

Blindleistungs-Kompensation:

Bei stark induktivlastigen Verbrauchern, z.B. Motoren wird durch Zuschaltung einer

Kapazität erreicht, dass die Blindleistung (=Energie) anstatt ins Netz

zum größten Teil in den Kondensator geführt wird. Sie pendelt nun

ständig zwischen Kapazität und Induktivität hin und her.

Vor Kompensation gilt:

Nach Kompensation gilt:

QL = induktive Blindleistung in var

QC = kapazitive Blindleistung in var

Q = Blindleistung nach Kompensation in var

P = Wirkleistung in W

φ1 = Phasenwinkel vor der Kompensation

φ2 = Phasenwinkel nach der Kompensation

C = Kapazität in F

U = Spannung in V

ω = Kreisfrequenz in Hz