# Inhaltsverzeichnis:

| Thema | Bereiche | Seite |
| --- | --- | --- |
| Verstärkungsfaktor | für Feldgrößen | 2-2 |
|  | für Leistungsgrößen | 2-2 |
| Operationsverstärker allgemein | Empfindlichkeit des OP | 2-3 |
|  | Gleichtaktverstärkung und –unterdrückung | 2-3 |
|  | Reale Ausgangsspannung eines OP | 2-3 |
| u / u – OP – Verstärker | idealer Verstärkungsfaktor | 2-4 |
|  | realer Verstärkungsfaktor | 2-4 |
|  | Dimensionierung | 2-4 |
|  | Eingangs- und Ausgangswiderstand | 2-4 |
|  | ESB | 2-4 |
| u / i – OP – Verstärker | idealer Verstärkungsfaktor | 2-5 |
|  | realer Verstärkungsfaktor | 2-5 |
|  | Dimensionierung | 2-5 |
|  | Eingangs- und Ausgangswiderstand | 2-5 |
|  | ESB | 2-5 |
| i / u – OP – Verstärker | idealer Verstärkungsfaktor | 2-6 |
|  | Dimensionierung | 2-6 |
|  | Eingangs- und Ausgangswiderstand | 2-6 |
|  | Besonderheiten | 2-6 |
|  | ESB | 2-6 |
| i / i – OP – Verstärker | idealer Verstärkungsfaktor | 2-7 |
|  | realer Verstärkungsfaktor | 2-7 |
|  | Dimensionierung | 2-7 |
|  | Eingangs- und Ausgangswiderstand | 2-7 |
|  | Besonderheiten | 2-7 |
|  | ESB | 2-7 |
| Impendanzwandler | Grundschaltung und Berechnung | 2-8 |
| Invertierer | Grundschaltung und Berechnung | 2-8 |
| Addierer | Grundschaltung und Berechnung | 2-9 |
| Subtrahierer (Differenzverstärker) | Berechnung | 2-9 |
| Differenzierer | Berechnung und Diagramme | 2-10 |
| Intergrierer | Berechnung und Diagramme | 2-11 |

# Verstärkungsfaktor:

# Für Feldgrößen (z.B. U, I):

# Für Leistungsgrößen (z.B. P, W):

vU = Verstärkungsfaktor für Feldgrößen wie z.B. U, I (dez. Maßstab). Ohne Einheit !

UE = Eingangsspannung in V

UA = Ausgangsspannung in V

aU = Verstärkungsfaktor für Feldgrößen in dB (logarithmischer Maßstab)

vP = Verstärkungsfaktor für Leistungsgrößen wie z.B. P, W (dezimal).Ohne Einheit !

PE = Eingangsleistung in W

PA = Ausgangsleistung in W

aP = Verstärkungsfaktor für Leistungsgrößen in dB (logarithmischer Maßstab)

# Operationsverstärker:

# ESB:

# Empfindlichkeit:

k’ = Empfindlichkeit (interne Verstärkung) des OP. Ohne Einheit !!!

uA = Ausgangsspannung in V

uD = Differenzspannung in V (Spannung zwischen + und – Eingang des OP)

# Gleichtaktverstärkung und Gleichtaktunterdrückung:

kGL = Gleichtaktverstärkung. Ohne Einheit !

k = Verstärkungsfaktor der äußeren Beschaltung des OP (siehe nächste Seiten)

G = Gleichtaktunterdrückung. Ohne Einheit !

uGL = Spannung die am potentialgleichen + und – Eingang des OP anliegt

uOffset = Spannung am Ausgang bei potentialgleichem + und – Eingang des OP

Reale Ausgangsspannung:

uA = Ausgangsspannung in V

k = Verstärkungsfaktor der äußeren Beschaltung des OP. Ohne Einheit !

uD = Spannung zwischen + und – Eingang des OP in V

kGL = Gleichtaktverstärkung. Ohne Einheit !

uGL = Spannung die am potentialgleichen + und – Eingang des OP anliegt in V

uAmax = maximale Ausgansspannung in V (Sättigungsspannung)

± UB = Betriebsspannung des OP.

Die 3V werden von der negativen, wie auch von der positiven Betriebsspannung abgezogen, da sie durch Verluste an den internen Transistoren des OP’s begründet sind.

u / u – OP-Verstärker, nichtinvertierend:

idealer Verstärkungsfaktor:

kU = Verstärkungsfaktor durch äußere Beschaltung des OP. Ohne Einheit !

uA = Ausgangspannung in V

uE = Eingangsspannung in V

R1 = Rückkopplungs-Widerstand in Ω

R2 = Widerstand in Ω

realer Verstärkungsfaktor:

k’ = Empfindlichkeit (innere Verstärkung) des OP. Ohne Einheit !

# Ri’ = Ausgangswiderstand des unbeschalteten OP in Ω

RL = Lastwiderstand in Ω

# Dimensionierung:

(R1 + R2) >> Ri’   ;   (R1 + R2) >> RL

Ri = Ausgangswiderstand des beschalteten OP in Ω (ideal = 0)

RE’ = Eingangswiderstand des unbeschalteten OP in Ω (ideal = ()

RE = Eingangswiderstand des beschalteten OP in Ω (ideal = ()

ESB des beschalteten OP:

Der Ausgang des beschalteten OP

stellt eine Konstantspannungsquelle dar.

u / i – OP-Verstärker, nichtinvertierend:

idealer Verstärkungsfaktor:

kG = Verstärkungsfaktor durch äußere Beschaltung des OP in

iA = Ausgangsstrom in A

uE = Eingangsspannung in V

RG = Rückkopplungs-Widerstand in Ω

realer Verstärkungsfaktor:

k’ = Empfindlichkeit (innere Verstärkung) des OP. Ohne Einheit !

# Ri’ = Ausgangswiderstand des unbeschalteten OP in Ω

RL = Lastwiderstand in Ω

# Dimensionierung:

# RG << RE’  ;

Ri = Ausgangswiderstand des beschalteten OP in Ω (ideal = ()

RE’ = Eingangswiderstand des unbeschalteten OP in Ω (ideal = ()

RE = Eingangswiderstand des beschalteten OP in Ω (ideal = ()

ESB des beschalteten OP:

Der Ausgang des beschalteten OP

stellt eine Konstantstromquelle dar.

i / u – OP-Verstärker, invertierend:

idealer Verstärkungsfaktor:

kR = Verstärkungsfaktor durch äußere Beschaltung des OP in Ω

uA = Ausgangspannung in V

iE = Eingangsstrom in A

RG = Rückkopplungs-Widerstand in Ω

Ri’ = Ausgangswiderstand des unbeschalteten OP in Ω

RE’ = Eingangswiderstand des unbeschalteten OP in Ω (ideal = ()

# Dimensionierung:

# RG >> Ri’  ;  RG << RE’

# Aus- und Eingangswiderstand des beschalteten idealen OP:

# Ri =  0

RE = 0

# Besonderheiten:

Da der + Eingang des OP auf Masse geschalten ist und RE = 0 spricht man von

„virtueller Masse“ am – Eingang des OP

ESB des beschalteten OP:

Der Ausgang des beschalteten OP

stellt eine Konstantspannungsquelle dar.

i / i – OP-Verstärker, invertierend:

idealer Verstärkungsfaktor:

ki = Verstärkungsfaktor durch äußere Beschaltung des OP. Ohne Einheit !

iA = Ausgangsstrom in A

iE = Eingangsstrom in A

uR2 = Spannung am Widerstand R2 in V

R1 = Rückkopplungs-Widerstand in Ω

R2 = Widerstand in Ω

realer Verstärkungsfaktor:

k’ = Empfindlichkeit (innere Verstärkung) des OP. Ohne Einheit !

# Ri’ = Ausgangswiderstand des unbeschalteten OP in Ω

RL = Lastwiderstand in Ω

# Dimensionierung:

# R1 << RE’  ;  R2 << RE’

# Aus- und Eingangswiderstand des beschalteten idealen OP:

# Ri = (  ; RE = 0

# Besonderheiten:

Da der + Eingang des OP auf Masse geschalten

ist und RE = 0 spricht man von

„virtueller Masse“ am – Eingang des OP

ESB des beschalteten OP:

Der Ausgang des beschalteten OP

stellt eine Konstantstromquelle dar.

# Impendanzwandler:

# Grundschaltung:  u/u-Verstärker mit R1 = 0 und R2 = (

# Berechnungen:

k = Verstärkungsfaktor. Ohne Einheit !!

uE = Eingangsspannung in V

uA = Ausgangsspannung in V

# Invertierer:

# Grundschaltung: i/u-Verstärker mit kR = -RG

# Berechnungen:

# Bei R = RG gilt:

k = Verstärkungsfaktor. Ohne Einheit !

uE = Eingangsspannung in V

uA = Ausgangsspannung in V

RG = Rückkopplungswiderstand in Ω

R = Widerstand in Ω

# Addierer:

# Grundschaltung: i/u-Verstärker mit kR = -RG

# Berechnungen:

(

# Mit R1 = R2 = R3 = RX = RG gilt:

k = Verstärkungsfaktor. Ohne Einheit !

u1,2,3,X = Eingangsspannungen in V

uA = Ausgangsspannung in V

i1,2,3,X = Eingangsströme in A

RG = Rückkopplungswiderstand in Ω

R1,2,3,X = Eingangswiderstände in Ω

# Subtrahierer (Differenzverstärker):

# Berechnungen:

(

# Für R1 = R3 = R2 = R4 gilt:

(

u1 = Eingangsspannung in V  ;  u2 = Eingangsspannung in V

R2 , R4 = Rückkopplungswiderstände in Ω

R1 , R3 = Eingangswiderstände in Ω

uN = Spannung am – Eingang des OP in V

uP = Spannung am + Eingang des OP in V

uA = Ausgangsspannung in V

Differenzierer:

Ausgangsspannung abhängig von der Steigungsänderung des Eingangssignales im Zeitabschnitt (t

# Berechnungen:

uA = Ausgangsspannung in V

RG = Rückkopplungswiderstand in Ω

CE = Eingangskondensator in F

(uE = Änderung der Eingangsspannung in der Zeit (t in V

(t = Zeitspanne in s

Diagramme:

Integrierer:

Ausgangsspannungsänderung abhängig von der Fläche des Eingangssignales über die Zeit (t

# Berechnungen:

(

(uA = Ausgangsspannungänderung in V

CG = Rückkopplungskondensator in F

RE = Eingangswiderstand in Ω

uE = Eingangsspannung in V

(t = Zeitspanne in s

# Diagramme: