Aufgabe: Bit 6 auf Port 0x0300 überprüfen, ob es gesetzt ist.

Lösungsschritte:

- Einlesen des Bytes von Port 0x0300 mit inportb(0x0300);

- Maske für 6. Bit erstellen: 0100 0000  (  0x40

- Eingelesenen Byte und Maske bitweise UND-Verknüpfen

- Wenn Ergebnis > 0 dann ist das Bit gesetzt, sonst nicht.

Aufgabe: Bit 3 und 7 auf Port 0x0300 überprüfen, ob sie gesetzt sind.

Lösungsschritte:

- Einlesen des Bytes von Port 0x0300 mit inportb(0x0300);

- Maske für 3. und 7. Bit erstellen: 1000 1000  (  0x88

- Eingelesenes Byte und Maske bitweise UND-Verknüpfen

- Wenn Ergebnis = 0       ( kein Bit gesetzt
Wenn Ergebnis = 0x08 ( Bit 3 gesetzt
Wenn Ergebnis = 0x80 ( Bit 7 gesetzt
Wenn Ergebnis = 0x88 ( Bit 3 und 7 gesetzt

Aufgabe: Bit 5 in Port 0x0300 setzen. Dabei die anderen Bits unverändert lassen.

Lösungsschritte:

- Einlesen des Bytes von Port 0x0300 mit inportb(0x0300);

- Maske für 5. Bit erstellen: 0010 0000 ( 0x20

- Eingelesenen Byte und Maske bitweise ODER-Verknüpfen

- Byte wieder auf Port 0x0300 mit outportb(0x0300) schreiben.

Aufgabe: Bit 2 in Port 0x0300 löschen. Dabei die anderen Bits unverändert lassen.

Lösungsschritte:

- Einlesen des Bytes von Port 0x0300 mit inportb(0x0300);

- Maske für 2. Bit löschen erstellen: 1111 1011 ( 0xFB

- Eingelesenen Byte und Maske bitweise UND-Verknüpfen

- Byte wieder auf Port 0x0300 mit outportb(0x0300) schreiben

Bitmuster für gezieltes Löschen und Setzen von Bits

| Bit | Bit löschen mit bitweisem UND |  | Bit | Bit setzen mit bitweisem ODER |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1111 1110 ( 0xFE |  | 0 | 0000 0001 ( 0x01 |
| 1 | 1111 1101 ( 0xFD |  | 1 | 0000 0010 ( 0x02 |
| 2 | 1111 1011 ( 0xFB |  | 2 | 0000 0100 ( 0x04 |
| 3 | 1111 0111 ( 0xF7 |  | 3 | 0000 1000 ( 0x08 |
| 4 | 1110 1111 ( 0xEF |  | 4 | 0001 0000 ( 0x10 |
| 5 | 1101 1111 ( 0xDF |  | 5 | 0010 0000 ( 0x20 |
| 6 | 1011 1111 ( 0xBF |  | 6 | 0100 0000 ( 0x40 |
| 7 | 0111 1111 ( 0x7F |  | 7 | 1000 0000 ( 0x80 |