Welches Register wird für was verwendet ?

AX – Register:

Arithmetische Funktionen

BX – Register:

Arbeitsspeicher adressieren (lea ; mov bx, offset), kann als Zeiger im Datensegment verwendet werden (siehe Direkter Speicherzugriff S.5)

CX – Register:

Für Zählschleifen (mit LOOP)

DX – Register:

Multiplikation, Division, Adressierung von Ports (I/O-Kanäle)

Was darf man nicht ?

# Segmentregister (DS, CS, ES, SS) dürfen nicht direkt geladen werden !!!

Nur so:

mov bx, Segmentadresse	; Segmentadresse in BX laden

mov ds,bx				; BX in DS schreiben

# Der Instruction-Pointer kann nicht geladen werden !!!

# Daten können nicht von Speicherzelle zu Speicherzelle kopiert werden !!!

Anpassung der Ladevorgänge an Variablenlängen:

Beispiele:

ByteTabelle		db	00h , 01h , 02h , 03h

WordTabelle		dw	0FFFFh , 0AAAAh, 1234h

mov bl, ByteTabelle				; Ohne Anpassung da gleich Inhaltslänge (Byte)

mov bx, WORD PTR ByteTabelle	; Mit Anpassung durch WORD PTR

; da Ziel (BX) länger ist als ein Datenelement von ByteTabelle

mov bx, WordTabelle			; Ohne Anpassung da gleich Inhaltslänge (Word)

mov bl, BYTE PTR WordTabelle		; Mit Anpassung durch  BYTE PTR

; da Ziel (BL) kleiner ist als ein Datenelement von WordTabelle

Ersatzcode für LEA:

lea bx, daten		entspricht		mov bx, OFFSET daten

#### Verwendung von TEST und CMP:

# TEST BX, 01000100b

führt eine UND-Verknüpfung zwischen BX und dem Wert durch. BX bleibt unverändert, aber die FLAGS werden gesetzt.

( Eignet sich hervorragend zum prüfen von gesetzten Bits

# CMP BX, AX

fürt eine Subtraktion durch (BX – AX), verändert aber die Werte in BX und AX nicht.

Aber die Flags werden entsprechend dem Ergebnis gesetzt.

( Eignet sich für die Überprüfung von Zahlen

Unbedingte Sprungbefehle JMP:

# JMP SHORT Label

springt  bis zu 128 Bytes (80h) rückwärts und 127 Bytes (79h) vorwärts vom aktuellen Offset aus.

( Nur für sehr kurze Sprünge geeignet

JMP Label	( = JMP NEAR Label)

springt  bis zu 32768 Bytes (8000h) rückwärts und 32767 Bytes (7FFFh) vorwärts.

( Kann im aktuellen Codesegment jedes Ziel erreichen

JMP FAR Label		( nicht in COM-Programmen !!! )

springt  im 32-Bit-Adressbereich vorwärts und rückwärts

Debugger-Befehle:

# Angaben in [ ] sind optional, d.h. können weggelassen werden

| Funktion | Befehl |
| --- | --- |
| assemblieren | A [Adresse] |
| vergleichen | C Bereich Adresse |
| Bereich anzeigen | D [Bereich] |
| eingeben | E Adresse [Liste] |
| füllen | F Bereich Liste |
| starten | G [=Adresse] [Adressen] |
| hex rechnen | H Wert1 Wert2 |
| einlesen | I E/A-Port (I/O port) |
| laden | L [Adresse] [Laufwerk] [ErsterSektor] [Anzahl] |
| verschieben | M Bereich Adresse |
| benennen | N [Pfadname] [Argumentliste] |
| ausgeben | O E/A-Port Byte |
| ganzes UP ausführen | P [=Adresse] [Anzahl] |
| beenden | Q |
| Register anzeigen | R [Register] |
| suchen | S Bereich Liste |
| Prog schrittweise abarbeiten | T [=Adresse] [Wert] |
| disassemblieren | U [Bereich] |
| schreiben | W [Adresse] [Laufwerk] [ErsterSektor] [Anzahl] |
| Expansionsspeicher zuordnen | XA [#Seiten] |
| Expansionsspeicher freigeben | XD [Zugriffsnummer] |
| Expansionsspeicher abbilden | XM [LSeite] [PSeite] [Zugriffsnummer] |
| Expansionsspeicherstatus anzeigen | XS |

Debugger-Ausgabe des Befehls’ t ’:

Stackbelegung bei CALL-Aufrufen: ( gilt auch bei CALL NEAR-Aufrufen)

Beim CALL oder CALL NEAR-Aufruf wird erst der aktuelle Inhalt des IP-Register

(Größe=2 Byte) auf den Stack geschoben und dann die Adresse des Unterprogramms in das IP-Register geladen.

Nun folgen im UP eventuelle PUSH-Befehle um Registerinhalte auf den Stack zu sichern.

Am Ende des UP folgen eventuelle POP-Befehle um Registerinhalte aus dem Stach zurückzuholen.

Beim RET-Befehl wird das IP-Register (2 Byte) aus dem Stack wiederhergestellt.

Das IP-Register enthält damit die Adresse des auf den CALL-Befehl folgenden Befehls.

Stackbelegung bei CALL FAR-Aufrufen:

Beim CALL FAR -Aufruf wird erst der aktuelle Inhalt des CS-Registers (2 Byte) auf den Stack geschoben, der aktuelle Inhalt des IP-Register (2 Byte) auf den Stack geschoben und dann die Adresse des Unterprogramms in das CS und IP-Register geladen.

Nun folgen im UP eventuelle PUSH-Befehle um Registerinhalte auf den Stack zu sichern.

Am Ende des UP folgen eventuelle POP-Befehle um Registerinhalte aus dem Stach zurückzuholen.

Beim RET-Befehl wird erst das IP-Register (2 Byte) aus dem Stack wiederhergestellt und dann das CS-Register aus dem Stack wiederhergestellt.

Das Registerpaar CS:IP enthält damit die Adresse des auf den CALL FAR-Befehl folgenden Befehls.

Stackbelegung bei Interupt-Abarbeitung:

Nach einer Interuptanforderung durch Hardware oder Software, und freigegebenen Interupts (nicht maskiert) läuft folgendes ab.

Als erstes wird der aktuelle Inhalt des FLAGS-Registers (2 Byte) auf den Stack geschoben, dann der aktuelle Inhalt des CS-Registers (2 Byte) auf den Stack geschoben, dann der aktuelle Inhalt des IP-Register (2 Byte) auf den Stack geschoben und dann die Adresse des Unterprogramms in das CS und IP-Register geladen.

Nun folgen n der ISR (Interupt Service Routine) eventuelle PUSH-Befehle um Registerinhalte auf den Stack zu sichern.

Am Ende der ISR folgen eventuelle POP-Befehle um Registerinhalte aus dem Stach zurückzuholen.

Beim IRET-Befehl wird erst das IP-Register (2 Byte) aus dem Stack wiederhergestellt, dann das CS-Register aus dem Stack wiederhergestellt und dann das FLAG-Register aus dem Stack wiederhergestellt.

Direkter Speicherzugriff:

Am Beispiel des Beschreibens des Bildschirmspeichers.

Im Bildschirmspeicher hat jedes angezeigte Zeichen 2 Byte Speicherplatz.

im 1. Byte steht der Wert des ASCII-Zeichens. (Siehe ASCII-Tabelle)

Im 2. Byte steht das Anzeigeattribut des Zeichens es setzt sich wie folgt zusammen:

| Farbe | Bits | Wert | Hinter | Vorder |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BLACK | 0000 | 0 = 0H | Ja | Ja |
| BLUE | 0001 | 1 = 1H | Ja | Ja |
| GREEN | 0010 | 2 = 2H | Ja | Ja |
| CYAN | 0011 | 3 = 3H | Ja | Ja |
| RED | 0100 | 4 = 4H | Ja | Ja |
| MAGENTA | 0101 | 5 = 5H | Ja | Ja |
| BROWN | 0110 | 6 = 6H | Ja | Ja |
| LIGHTGRAY | 0111 | 7 = 7H | Ja | Ja |
| DARKGRAY | 1000 | 8 = 8H | Nein | Ja |
| LIGHTBLUE | 1001 | 9 = 9H | Nein | Ja |
| LIGHTGREEN | 1010 | 10 = 0AH | Nein | Ja |
| LIGHTCYAN | 1011 | 11 = 0BH | Nein | Ja |
| LIGHTRED | 1100 | 12 = 0CH | Nein | Ja |
| LIGHTMAGENTA | 1101 | 13 = 0DH | Nein | Ja |
| YELLOW | 1110 | 14 = 0EH | Nein | Ja |
| WHITE | 1111 | 15 = 0FH | Nein | Ja |

| Bit | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parameter | BL | Hinter | Vorder |

Bit 0 bis 3:

4 – bit Vordergrundfarbe des Zeichens

Werte 0 – 15

Bit 4 bis 6:

3 – bit Hintergrundfarbe des Zeichens

Werte 0 – 7

Bit 7:

1 = Blinken ein, 0 = Blinken aus

Berechnung der Offset-Adresse der Speicherzelle aufgrund von Zeile und Spalte:

Offset_ASCII = ( (zeile – 1) * 160) + ( (spalte – 1 ) * 2)

Offset_Attribut = Offset_ASCII + 1

Beispielprogramm für den Zugriff auf den Bilschirmspeicher:

push ds			; DS-Register sichern (Datensegment)

mov bx,0B800h		; BX mit Segmentadresse von Bildschirm laden

mov ds,bx			; BX in DS-Register schreiben (Datensegment)

; **** Entweder Beschreiben der einzelnen Speicheradressen ****

mov bx,160			; BX mit Offset-Adresse für ASCII-Wert laden

mov al,01h			; AL mit ASCII-Wert laden (hier Smiley-Zeichen)

mov [bx],al			; AL in Adresse DS:BX schreiben

mov bx,161			; BX mit Offset-Adresse für Attribut-Wert laden

mov al,8Ch			; AL mit Attribut-Wert laden

; (Hintergrund Black, Vordergrund LightRed, Blinken)

mov [bx],al			;AL in Adresse DS:BX schreiben

; **** Oder Beschreiben beider Speicheradressen ***

mov bx,166			; BX mit Offset-Adresse für ASCII-Zeichen laden

mov al,06h			; AL mit ASCII-Wert laden (hier Herz-Zeichen)

mov ah,0Fh			; AH mit Attribut-Wert laden

; (Hintergrund Black, Vordergrund White, Blinken)

mov [bx],ax			; AX in Adresse DS:BX schreiben

pop ds			; DS-Register wiederherstellen

Direkte Portzugriffe mit Assembler: ( am Beispiel der Seriellen Schnittstelle )

Basisadressen der Seriellen Schnittstellen:

COM1		Basisadresse 03F8h	IRQ 4

COM2		Basisadresse 02F8h	IRQ 3

COM3		Basisadresse 03E8h	IRQ 4

COM4		Basisadresse 02E8h	IRQ 3

Die Portadresse der Register der Seriellen Schnittstelle setzt sich aus der Basisadresse der Schnittstelle und des Offset des Registers zusammen.

Registeradresse = Basis-Adresse + Offset des Registers

Beispielprogramm zum auslesen des Leitungsstatus-Registers (Offset 05h):

push dx			; DX auf Stack sichern

push ax			; AX auf Stack sichern

mov dx, 02E8h + 05h	; DX mit Basisadresse der Schnittstelle + Offset laden

in al,dx			; Wert aus Adresse in DX in AL einlesen

; Hier können Befehle zum Weiterverarbeiten des Wertes in AL stehen

pop ax			; AX aus Stack wiederherstellen

pop dx			; DX aus Stack wiederherstellen

Zum Einstellen der Baudrate bei der seriellen Schnittstelle muss beachtet werden,

dass vor dem Schreiben des Teilers für die Baudrate, das DLAB-Bit gesetzt werden muss.

Nach dem Schreiben des Teilers sollte das DLAB-Bit wieder gelöscht werden.

Beispielprogramm siehe nächste Seite !!!!

Beispielprogramm zum Einstellen der Baudrate:

push dx			; DX auf Stack sichern

push ax			; AX auf Stack sichern

mov dx, 02E8h + 03h	; DX mit Basisadresse der Schnittstelle + Offset des

; Datenformat-Registers (=03h) laden

; *** Folgender Teil ist optional ***

mov ax,0			; AX auf 0 setzen

in al,dx			; Wert aus Adresse in DX in AL einlesen

push ax			; AX und damit alten Inhalt von Datenformat-Register

; auf Stack sichern

; *** Ende Option ***

; ** DLAB-Bit setzen

mov al,1000000b		; AL mit Muster für gesetztes DLAB-Bit laden

out dx,al			; AL in Datenformat-Register schreiben

; ** Baudrate einstellen

mov dx, 02E8h + 00h	; DX mit Basisadresse der Schnittstelle + Offset des

; Teilerlatch-Registers (=00h) laden

mov al, 00h			; AL mit Lower-Byte des Teilers laden

mov ah, 01h			; AH mit Higher-Byte des Teilers laden

out dx,ax			; AX in Teilerlatch-Register schreiben

;** DLAB-Bit löschen

mov dx, 02E8h + 03h	; DX mit Basisadresse der Schnittstelle + Offset des

; Datenformat-Registers (=03h) laden

mov al,00000000b		; AL mit Muster für gelöschtes DLAB-Bit laden

out dx,al			; AL in Datenformat-Register schreiben

; *** Folgender Teil gehört noch zum obigen optionalen Teil ***

pop ax			; Alten Inhalt von Datenformat-Register von Stack holen

; und in AX speichern

out dx,al			; AL in Datenformat-Register schreiben

; *** Ende Option ***

pop ax			; AX aus Stack wiederherstellen

pop dx			; DX aus Stack wiederherstellen