Inhaltsverzeichnis:

| Thema | Unterpunkt | Seite |
| --- | --- | --- |
| Pegel | Definition | 1-2 |
|  | Pegelangabe und –umrechnung | 1-2 |
|  | Normgeneratoren | 1-2 |
|  | Dämpfung und Verstärkung | 1-2 |
| Relative Pegel | Definition | 1-3 |
|  | relativer Spannungs-, Strom-, Leistungspegel | 1-3 |
|  | Dämpfung/Verstärkung aus relativen Pegeln | 1-3 |
|  | Zusammenhang relativer Leistungspegel – relativer Spannungspegel / relativer Strompegel | 1-4 |
| Absolute Pegel | Definition | 1-5 |
|  | absoluter Spannungs-, Strom-, Leistungspegel | 1-5 |
|  | Dämpfung/Verstärkung aus absoluten Pegeln | 1-5 |
|  | Zusammenhang absoluter Leistungspegel – absoluter Spannungspegel / abs. Strompegel | 1-6 |
| Skin-Effekt | Definition | 1-7 |
|  | Eindringtiefe für runde und eckige Leiter | 1-7 |
|  | Wechselstrom- und Gleichstromwiderstand für rechteckige Leiter | 1-7 |
|  | Wechselstrom- und Gleichstromwiderstand für runde Leiter | 1-8 |
|  | Gegenmaßnahmen bei Skin-Effekt | 1-8 |
| Leitungen | Leitungsbeläge | 1-9 |
|  | Ersatzschaltbild | 1-9 |
|  | Dämpfungskonstante α | 1-10 |
|  | Spannung und Strom an bestimmter Stelle | 1-10 |
|  | Dämpfungsmaß a | 1-10 |
|  | Berechnung Dämpfungskonstante mit Belägen | 1-11 |
|  | Wellenlänge λ | 1-11 |
|  | Phasenkonstante ( | 1-11 |
|  | Fortpflanzungsgeschwindigkeit | 1-12 |
|  | Fortpflanzungskonstante ( ( Übertragungskonst.) | 1-12 |
|  | Fortpflanzungsmaß g | 1-13 |
|  | Berechnung des Fortpflanzungsmaß mit ( und l: | 1-13 |
|  | Wellenwiderstand ZL | 1-13 |
|  | Reflexionsfaktor r | 1-14 |
|  | Anpassung und Reflexion | 1-14 |
|  | Spezialfälle von Reflexion | 1-15 |
|  | elektrisch lange Leitungen | 1-15 |
|  | Eingangswiderstand | 1-15 |
| Verlustlose HF-Leitungen | Fortpflanzungskonstante ( | 1-16 |
|  | Fortpflanzungsgeschwindigkeit | 1-16 |
|  | Zusammenhang Wellenlänge, Fortpflanzungsgeschwindigkeit, Periodendauer | 1-16 |
|  | Hochfrequenter Wellenwiderstand | 1-17 |
|  | Spannungs- und Stromverteilung auf HF-Leitungen (Lecherleitung) / Resonanzlänge | 1-18 |
|  | Eingangswiderst. HF-Leitung, Kurzschl., Leerl. | 1-19 |
|  | Reaktanz- oder Stichleitungen | 1-19 |

Definition von Pegeln:

Darstellung einer Spannung, eines Stromes, des Leistungsverlaufes entlang einer Strecke bezogen auf einen Bezugspunkt (Bezugswert).

Pegelangaben:

dB = dezibel

Np = Neper

Beide Einheiten sind dimensionslos !!

Normgeneratoren:

Normgenerator normal:				Normgenerator Antennentechnik:

Dämpfungspegel und Verstärkungspegel:

Spannungsdämpfung:		Spannungsverstärkung:

in Np		 in Np

in dB		 in dB

Stromdämpfung:		Stromverstärkung:

in Np		 in Np

in dB		 in dB

Leistungsdämpfung:		Leistungsverstärkung:

in Np		 in Np

in dB		 in dB

UX , IX , PX  = Spannung, Strom und Leistung an einem Punkt der Übertragungsstrecke

U1 , I1 , P1  = Spannung, Strom und Leistung am Anfang der Übertragungsstrecke

Relative Pegel:

Definition:

Bezugswerte (Spannung, Strom, Leistung) sind die Wert am Anfang der Übertragungsstrecke.

Relative Spannungspegel:

in Np			 in dB

pur = relativer Spannungspegel in Np oder dB

U1 = Spannung am Anfang der Übertragungsstrecke in V

UX = Spannung an einem Punkt der Übertragungsstrecke in V

Relative Strompegel:

in Np			 in dB

pir = relativer Strompegel in Np oder dB

I1 = Strom am Anfang der Übertragungsstrecke in A

IX = Strom an einem Punkt der Übertragungsstrecke in A

Relative Leistungspegel:

in Np		 in dB

pr = relativer Leistungspegel in Np oder dB

P1 = Leistung am Anfang der Übertragungsstrecke in W

PX = Leistung an einem Punkt der Übertragungsstrecke in W

Dämpfung bzw. Verstärkung und relative Pegel:

a , au , ai = Dämpfungspegel der Übertragungsstrecke in Np oder dB

v , vu , vi = Verstärkungspegel der Übertragungsstrecke in Np oder dB

pr1 , pur1 , pir1 = rel. Dämpfungspegel am Anfang der Übertragungsstrecke in Np oder dB

pr2 , pur2 , pir2 = rel. Dämpfungspegel am Ende der Übertragungsstrecke in Np oder dB

Z1 = Eingangswiderstand der Übertragungsstrecke in (

ZX = Widerstand an einem Punkt der Übertragungsstrecke in (

Zusammenhang relativer Leistungspegel – relativer Spannungspegel:

in Np		 in dB

pr = relativer Leistungspegel in Np oder dB

pur = relative Spannungspegel in Np oder dB

Z1 = Eingangswiderstand der Übertragungsstrecke in (

ZX = Widerstand an einem Punkt der Übertragungsstrecke in (

= Spannungskorrekturfaktor.

Bei   ( Identität, dann gilt:

Zusammenhang relativer Leistungspegel – relativer Strompegel:

in Np		 in dB

pr = relativer Leistungspegel in Np oder dB

pir = relative Strompegel in Np oder dB

Z1 = Eingangswiderstand der Übertragungsstrecke in (

ZX = Widerstand an einem Punkt der Übertragungsstrecke in (

= Stromkorrekturfaktor.

Bei   ( Identität, dann gilt:

Absolute Pegel:

Definition:

Bezugswerte (Spannung, Strom, Leistung) sind die Werte eines Normgenerators.

Absolute Spannungspegel:

in Np			 in dB

pu = absoluter Spannungspegel in Np oder dB

UX = Spannung an einem Punkt der Übertragungsstrecke in V

U0 = Spannung des Normgenerators in V (Normal = 0,775V, Antennentechnik = 1(V)

Absolute Strompegel:

in Np			 in dB

pi = absoluter Strompegel in Np oder dB

IX = Strom an einem Punkt der Übertragungsstrecke in A

I0 = Strom des Normgenerator in A (Normal = 1,29 mA)

Absolute Leistungspegel:

in Np		 in dB

p = absoluter Leistungspegel in Np oder dB

PX = Leistung an einem Punkt der Übertragungsstrecke in W

P0 = Leistung des Normgenerators in W (Normal = 1 mW)

Dämpfung bzw. Verstärkung und absolute Pegel:

a , au , ai = Dämpfungspegel der Übertragungsstrecke in Np oder dB

v , vu , vi = Verstärkungspegel der Übertragungsstrecke in Np oder dB

p1 , pu1 , pi1 = abs. Dämpfungspegel am Anfang der Übertragungsstrecke in Np oder dB

p2 , pu2 , pi2 = abs. Dämpfungspegel am Ende der Übertragungsstrecke in Np oder dB

R0 = Widerstand des Normgenerators in ( (Normal = 600(, Antennentechnik = 75()

ZX = Widerstand an einem Punkt der Übertragungsstrecke in (

Zusammenhang absoluter Leistungspegel – absoluter Spannungspegel:

in Np		 in dB

p = absoluter Leistungspegel in Np oder dB

pu = absoluter Spannungspegel in Np oder dB

R0 = Widerstand des Normgenerators in ( (Normal = 600(, Antennentechnik = 75()

ZX = Widerstand an einem Punkt der Übertragungsstrecke in (

= Spannungskorrekturfaktor.

Bei  ( Identität, dann gilt:

Zusammenhang absoluter Leistungspegel – absoluter Strompegel:

in Np		 in dB

p = absoluter Leistungspegel in Np oder dB

pi = absoluter Strompegel in Np oder dB

ZX = Widerstand an einem Punkt der Übertragungsstrecke in (

R0 = Widerstand des Normgenerators in ( (Normal = 600(, Antennentechnik = 75()

= Stromkorrekturfaktor.

Bei  ( Identität, dann gilt:

Skineffekt bei Wechselstrom-Leitern:

Definition:

Bei einem stromdurchflossenen Leiter bildet sich auch im Leiterinneren ein Magnetfeld. Da sich dieses Magnetfeld im Wechselfeld befindet, induziert es im Inneren des Leiters Ströme, die sich dem ursprünglichen Strom entgegensetzen bzw. ihn überlagern.

Eindringtiefe für RUNDE und ECKIGE Leiter:

Definition:

Die Eindringtiefe  ist der Faktor, bei dem die Stromdichte im Leiter um den Faktor

abgesunken ist.

mit      (

!!!! Gilt für rechteckige und runde Leiter !!!!

= Eindringtiefe in m

ω = Kreisfrequenz in

( = spezifische Leitfähigkeit in bzw.

μ0 = Permeabilitätskonstante

μr = Permeabilität (ohne Einheit !!)

f = Frequenz in Hz

Wechselstrom- und Gleichstromwiderstand für RECHTECKIGE Leiter:

R( = Wechselstromwiderstand für eckige Leiter in Ω

l = Länge des Leiters in m

( = spezifische Leitfähigkeit in bzw.

( = Eindringtiefe in m

b = Breite des Leiters in m

R= = Gleichstromwiderstand des Leiters in Ω

A = Fläche des Leiters in m2

h = Höhe oder Dicke des Leiters in m

Wechselstrom- und Gleichstromwiderstand für RUNDE Leiter:

Gleichstromwiderstand:

(      (

R= = Gleichstromwiderstand in Ω

l = Länge des Leiters in m

( = spezifische Leitfähigkeit in  bzw.

A = Fläche des Leiters in m2

d = Durchmesser des Leiters in m

r = Radius des Leiters in m

Wechselstromwiderstand:

für  gilt:	für  gilt:

(=bei hohen Frequenzen)

für  gilt:	für  gilt:

(= bei niedrigen Frequenzen)

R( = Wechselstromwiderstand für eckige Leiter in Ω

R= = Gleichstromwiderstand des Leiters in Ω

d = Durchmesser des Leiters in m2

( = Eindringtiefe in m

Gegenmaßnahmen beim Skineffekt auf HF-Leitungen:

- Versilbern ( höhere spez. Leitfähigkeit ( R( sinkt

- Leiterquerschnitt aufteilen auf mehrere isolierte Leiter
( Leiteroberfläche steigt ( R( sinkt

- Vergolden ( Minimierung der Oberflächenrauigkeit ( kürzerer Stromweg
( Stromweg l sinkt ( R( sinkt

Leitungstheorie / Leitungsbeläge:

Jede homogene Leitung besitzt folgende Eigenschaften die entlang der Leitung überall gleich sind:

- R’ als Widerstandsbelag der Leitung (Hin- und Rückleitung)

- L’ als Induktivitätsbelag der Leitung

- C’ als Kapazitätsbelag zwischen den Leitern

- G’ als Isolationsleitwertbelag zwischen den Leitern (auch Ableitbelag)

Als Belag versteht man eine Angabe, die auf eine bestimmt Länge bezogen ist.

Bei Leitungsbelägen ist das meist 1 km.

Eine Leitung kann mit folgendem Ersatzschaltbild dargestellt werden:

Bei kurzen Leitungen und niedrigen Frequenzen spielen L’ und C’ in der Regel keine Rolle.

Bei langen Leitungen oder hohen Frequenzen haben sie jedoch einen großen Einfluß auf das Leitungsverhalten.

Aus den Größen L’ und R’ kann folgender komplexer Widerstand zusammengefasst werden:

Aus den Größen C’ und G’ kann folgender komplexer Ableitungswert zusammengefasst werden:

Dämpfungskonstante:

Definition:

Spannung und Strom auf einer Leitung werden nach der e-Funktion gedämpft. Die Dämpfung zwischen den Punkten x und x+1 bezeichnet man als Dämpfungskonstante α.

α = Dämpfungskonstante in

U(x) = Spannung am Punkt x in V

U(x+1) = Spannung am Punkt (x+1) in V

I(x) = Strom im Punkt x in A

I(x+1) = Strom im Punkt (x+1) in A

Spannung/Strom an einer bestimmten Stelle der Leitung:

UX = Spannung an der Stelle x in V

U1 = Spannung am Anfang der Leitung in V

α = Dämpfungskonstante in

x = Länge der Leitung in m, gemessen vom Leitungsanfang

IX = Strom in der Stelle x in A

I1 = Strom im Anfang der Leitung in A

Dämpfungsmaß:

a = Dämpfungsmaß der gesamten Leitung in Np

α = Dämpfungskonstante in

l = Länge der gesamten Leitung in m (km)

Berechnung der Dämpfungskonstante mit Leitungsbelägen:

mit   (    und   (

α = Dämpfungskonstante in   (Taschenrechner umstellen auf RAD!!!)

ω = Kreisfrequenz in

L' = Induktiver Leitungsbelag in

C' = Kapazitiver Leitungsbelag in

G' = Leitwertbelag  in

R' = Widerstandsbelag in

Wellenlänge:

Der Abstand zwischen zwei gleichen

Spannungs- oder Stromwerten auf der

Leitung wird Wellenlänge λ genannt.

λ = Wellenlänge in m

c = Lichtgeschwindigkeit ()

f = Frequenz in Hz

T = Periodendauer in s

Phasenkonstante:

Den Winkel, um den zwei Spannungen oder Ströme im Abstand von 1 km phasenver-schoben sind, nennt man Phasenkonstante (

( = Phasenkonstante in  (Taschenrechner umstellen auf RAD!!!)

λ = Wellenlänge in m

ω, L’, C’, (, (, c siehe gleiche Seite oben (

Fortpflanzungsgeschwindigkeit:

v = Fortpflanzungsgeschwindigkeit in

λ = Wellenlänge in m

T = Periodendauer in s

f = Frequenz in Hz

( = Phasenkonstante in

ω = Kreisfrequenz in

Fortpflanzungskonstante (Übertragungskonstante):

Vorsicht !!!!:

(

( Spannung und Strom an einer bestimmten Stelle x werden wie folgt berechnet:

Vorsicht !! Einheit von

(   oder 	  (

Vorsicht !! Einheit von

(   oder 	  (

= Fortpflanzungskonstante in

α = Dämpfungskonstante in

( = Phasenkonstante in

x = Abstand vom Anfang der Leitung in km

φU = Phasenwinkel des Spannung U1

φI = Phasenwinkel des Stromes I1

R' = Widerstandsbelag in

L' = Induktiver Leitungsbelag in

G' = Leitwertbelag  in

C' = Kapazitiver Leitungsbelag in

Fortpflanzungsmaß (Übertragungsmaß):

daraus folgt:

= Fortpflanzungsmaß in

= Fortpflanzungskonstante in

l = gesamte Länge der Leitung im km

U2 = Spannung am Ende der Leitung in V

U1 = Spannung am Anfang der Leitung in V

I2 = Strom am Ende der Leitung in A

I1 = Strom am Anfang der Leitung in A

Berechnung des Fortpflanzungsmaß mit ( und l:

durch Umrechng in Polar- bzw. Versorform (

mit der Länge l multipliziert wird das Fortpflanzungsmaß berechnet:

(    (

Für die Verwendung in der Formel mit den Winkelangaben von Strom oder Spannung muß nun nur noch der Imaginärteil in GRAD zurückverwandelt werden:

(

b = Phasenwinkel in GRAD

Wellenwiderstand:

Der Wellenwiderstand ist auf der ganzen Übertragungsstrecke unabhängig und konstant !!

U1 = Spannung am Anfang de Leitung in V

I1 = Strom am Anfang der Leitung in A

U2 = Spannung am Ende der Leitung in V

I2 = Strom am Ende der Leitung in A

Z’ = komplexer Widerstandsbelag der Leitung in

Y’ = komplexer Ableitbelag der Leitung in

Reflexionsfaktor:

r = Reflexionsfaktor (ohne Einheit !!)

Z2 = Abschlußwiderstand der Leitung in Ω

ZL = Wellenwiderstand der Leitung in Ω

U1’ = Spannung der Grundwelle am Eingang der Leitung in V

U2’ = Spannung der Grundwelle am Ausgang der Leitung in V

U2’’ = Spannung der reflektierten Welle am Ausgang der Leitung in V

U1’’ = Spannung der reflektierten Welle am Eingang der Leitung in V

I1’ = Strom der Grundwelle am Eingang der Leitung in A

I2’ = Strom der Grundwelle am Ausgang der Leitung in A

I2’’ = Strom der reflektierten Welle am Ausgang der Leitung in A

I1’’ = Strom der reflektierten Welle am Eingang der Leitung in A

Anpassung und Reflexion:

Abschlusswiderstand = Wellenwiderstand:

( Anpassung = keine Reflexion

(    (   und

Abschlusswiderstand ( Wellenwiderstand:

( Fehlanpassung = Reflexion

mit    (      (

mit    (      (

= Fortpflanzungsmaß in

Speziallfälle von Reflexion:

Leitung offen:

(    (    (    (    (

Leitung kurzgeschlossen:

(    (    (    (    (

Elektrisch lange Leitung:

Man spricht von einer elektrisch langen Leitung wenn der Dämpfungspegel größer gleich

2 Np ist. In diesem Fall findet praktisch keine Rückwirkung des Abschlusswiderstandes auf den Eingang statt.

( elektrisch lange Leitung bei α ( 2 Np

(    (  	Vorsicht !!

Eingangswiderstand:

Beim Rechnen aufpassen:

- Summand „1“ nur zum Realteil von  addieren !!

- Vorzeichen im Nenner beachten !!

Z1 = Eingangswiderstand der Leitung in Ω

U1 = Spannung am Eingang der Leitung in V

I1 = Strom am Eingang der Leitung in A

ZL = Wellenwiderstand der Leitung in Ω

= Fortpflanzungsmaß in

Verlustlose Hochfrequenzleitung:

Bei Hochfrequenz sind R’ und G’ im Verhältnis zu jωL’ und jωC’ so klein, daß sie vernach-lässigt werden können.

(

Für ein Paralleldrahtsystem gilt:

μ0 = magnetische Feldkonstante

μr = Permeabilität (ohne Einheit !!)

(0 = elektrische Feldkonstante

(r = Dielektrizitätszahl (ohne Einheit !!)

a = Abstand der Drahtachsen in m

d = Durchmesser der Drähte im m2

Fortpflanzungskonstante(Übertragungskonstante):

(    (    (

Fortpflanzungsgeschwindigkeit:

da die Dämpfung vernachlässigt werden kann (α=0) gilt:

mit   (    (

v = Fortpflanzungskonstante in

c = Lichtgeschwindigkeit

Zusammenhang Wellenlänge, Fortpflanzungsgeschwindigkeit und Periodendauer:

(    (  In Luft:  (   (

in einem Medium:

λ = Wellenlänge in m

v, c = siehe oben (

f = Frequenz in MHz !!!!!!!!!

μr = Permeabilität (ohne Einheit !!)

(r = Dielektrizitätszahl (ohne Einheit !!)

Hochfrequenter Wellenwiderstand:

(

Für Paralleldrahtleitungen gilt:

Sonstige Berechnungen an anderen Leitungsformen:

Spannung- und Stromverteilung entlang verlustloser HF-Leitungen (Lecherleitung):

Ist eine verlustlose HF-Leitung

am Ende offen, wird die komplette

Welle reflektiert. Dies führt zu

sogenannten stehenden Wellen.

(siehe Diagramm)

Bei einer stehenden Welle pendelt

die Energie zwischen den Bauch-

stellen von Spannung und Strom.

( Es wird keine Wirkleistung

transportiert !!!

Dabei entstehen 2 Extremwerte:

Bei  ,  ,  usw. :

- Spannung hat ein Maximum

- Strom = 0

Bei  ,  ,  usw. :

- Spannung =0

- Strom hat ein Maximum

Die Spannungs- und Strom-

werte ändern sich nicht,

wenn die Leitung im

Abstand vom Ende

kurzgeschlossen wird.

Für die Höhe der Strom-

bzw. Spannungsmaxima

ist die Abstimmung, also die

genaue Länge der Leitung (Resonanzlänge lres) wichtig. Sie lässt sich wie folgt berechnen:

Für offene Leitung:

mit n = 0, 1, 2, 3 , 4, ...

Für kurzgeschlossene Leitungen:

mit n = 1, 2, 3, 4, ...

Eingangswiderstand einer verlustfreien HF-Leitung:

(RAD !!!)		 (RAD !!!)

Z1 = Eingangswiderstand der Leitung in Ω

ZL = Wellenwiderstand der Leitung in Ω

R2 = Abschlusswiderstand in Ω

( = Phasenkonstante in

l = Länge der Leitung in km

λ = Wellenlänge in m

Für Leerlauf gilt:

( RAD !!!)			 (RAD !!!!)

Für Kurzschluß gilt:

( RAD !!!)			  ( RAD !!!!)

Reaktanz oder Stichleitungen:

| Länge | Ausgang offen | Ausgang kurzgeschlossen |
| --- | --- | --- |
| l < | Leitung wirkt als Kapazität | Leitung wirkt als Induktivität |
| l = | Leitung wirkt als Reihenschwingkreis RE = 0 | Leitung wirkt als Parallelschwingkreis Re = ( |
| l > | Leitung wirkt als Induktivität | Leitung wirkt als Kapazität |